- Статистические данные о дорожно-транспортных происшествиях совершенных на автомобильных дорогах

общего пользования в 2012 году

1.1   Состояние аварийности на автомобильных дорогах

В 2011 году на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, обслуживаемых подрядными организациями ГКУ КО «Дирекция автомобильных дорог Кузбасса», зарегистрировано 754 дорожно-транспортных происшествий, в которых 220 человек смертельно травмировано и 1099 было ранено.

В 121 зарегистрированных ДТП (16% от общего числа ДТП) неудовлетворительные дорожные условия явились сопутствующим фактором их совершения, в них погибло 50 человека и 193 получили травмы различной степени тяжести.

В 8 ДТП (1% от общего числа ДТП) неудовлетворительные дорожные условия явились сопутствующим фактором. В данных ДТП была определена вина дорожной организации. Количество погибших при этом 3 человека, раненных 13.

За аналогичный период 2012 года на автомобильных дорогах общего пользования совершено 863 дорожно-транспортных происшествия, в которых 227 человек смертельно травмировано и 1250 человек было ранено.

В 135 зарегистрированных ДТП (16% от общего числа ДТП, рост на 14 ДТП) неудовлетворительные дорожные условия явились сопутствующим фактором их совершения, где погибло 54 человека и 207 получили травмы различной степени тяжести.

Общее количество ДТП-ДУ в 2012 году по отношению к 2011 году увеличилось на 14 дорожно-транспортных происшествий или на 16% на фоне общего роста количества дорожно-транспортных происшествий.

В 15 (2% от общего количества ДТП, рост на 7 ДТП) из допущенных ДТП, неудовлетворительные дорожные условия явились сопутствующим фактором их совершения, в них погибло 8 человек и 15 было травмировано.

Количество ДТП, в которых сопутствующим фактором явились неудовлетворительные дорожные условия и в которых определена первоочередная вина дорожной организации, по отношению к прошлому году увеличилась на 7 дорожно-транспортных происшествия (рост составил почти в 2 раза или 188%).

Сравнительные данные по аварийности на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения,

за 2011 и 2012 год приведены в  таблице № 1,  № 1а и № 1б.

Уровень дорожно-транспортных происшествий

Таблица №1а

  - Распределение дорожных происшествий по месяцам

По данным представленным в таблице №2  и графика распределения ДТП (см, стр.4) видно, что распределение дорожно-транспортных происшествий по месяцам увеличивается в основном с наступлением летнего периода и продолжается до ноября месяца (май-ноябрь). Это обусловлено и связано в первую очередь с открытием дачного сезона, т.е. когда увеличивается число автомототранспортных средств на автомобильных дорогах. Рост дорожно-транспортных происшествий обусловлен и тем, что в ГИБДД-ГАИ области, в целом, произошло значительное сокращение штатной численности подразделений дорожно-патрульной службы (ДПС), уменьшилось число ежедневно выставляемых мобильных экипажей ДПС. Тем самым сокращение в 2012 году количества экипажей ДПС патрулирующих по автомобильным дорогам привело к увеличению не дисциплинированных водителей и росту количества ДТП, росту мест концентрации ДТП, росту тяжести последствий при совершении ДТП.

Наибольшая часть всех ДТП от общего их количества приходится на III квартал (308 ДТП). Это объясняется тем, что на эти месяцы приходится пик интенсивности движения, за счет максимального использования транспортных средств владельцами личного транспорта, сельскохозяйственными работами и т.д.   В мае-октябре 2012 года зарегистрировано наибольшее количество ДТП по отношению к остальным месяцам года. Максимальное количество ДТП (109 происшествие) пришлось на сентябрь месяц, минимальное – февраль, 23 ДТП.

1.3   Дорожно-транспортные происшествия с сопутствующими дорожными условиями по вине дорожной организации

Проанализировав дорожно-транспортные происшествия,  представленные в таблице №2,  можно сказать, что в сравнении с 2011 годом количество происшествий в которых сопутствующей причиной совершения ДТП явились неудовлетворительные дорожные условия, возросло на 7 происшествий или рост 88%. Максимальное количество ДТП-ДУ в которых определена вина дорожной организации, пришлось на II, III и IV  квартал 2012 года - 14 случаев.

Наибольшее число ДТП-ДУ, в которых основополагающей причиной  явились неудовлетворительные дорожные условия и усматривается прямая вина дорожной организации, отмечено два показателя - это:

-  низкие сцепные качества покрытия,

-  отсутствие горизонтальной дорожной разметки.

Дорожно-транспортные происшествия в которых сопутствующей причиной отмечены дорожные условия:

- низкие сцепные качества покрытия                                 – 4 (2011 год - 4 случая);

- отсутствие горизонтальной дорожной разметки        – 4 (2011 год – 2 случая);

- неудовлетворительное состояние обочин                          – 2 (2011 год - нет);

- отсутствие ограждений в местах производства работ – 2 (2011 год – 1);

- отсутствие «катафотов»                                                   – 2 (2011 год - нет);

- обочина занижена по отношению к проезжей части      – 1 (2011 год – нет);

- отсутствие дорожных знаков                                         – 1  (2011 год – 1 случай).

  - Распределение дорожно-транспортных происшествий по видам

где:

- С      - столкновение,

- О      - опрокидывание,

- Нп    - наезд на пешехода,

- Нстс – наезд на стоящее транспортное средство,

- Нпр  - наезд на препятствие,

- Нв    - наезд на велосипедиста,

- Нг    - наезд на гужевой транспорт,

- Пп    - падение пассажира,

- И      - иной.

Рассмотрев показатели представленные в таблице №3 можно сказать, что на основных магистральных автомобильных дорогах области зарегистрировано 562 дорожно-транспортных происшествий, в которых 151 человек погиб и 852 получили травмы различной степени тяжести.

На остальных автомобильных дорогах (территориальных) зарегистрировано - 301 дорожно-транспортное происшествие, где смертельно травмировано – 76 человек и ранено - 398.

Наиболее распространенным видом совершения ДТП на магистральных автомобильных дорогах является:

- «Столкновение» - (284 случая или 51% от всех ДТП);

- «Опрокидывание» - (153 случая или 27%);

- «Наезд на пешехода» - (52 происшествия или 9%);

- «Иной» - (26 случаев или 5%);

- «Наезд на препятствие» - (21 случай или 4%);

- «Наезд на стоящее транспортное средство» - (21 случай или 4%);

- «Наезд на велосипедиста» - (3 случая или 1%).

Как распределились ДТП по видам - на территориальных автомобильных дорогах общего пользования, можно наблюдать по строке 19, таблицы №3.

1.5   Результаты анализа нарушений Правил дорожного движения водителями и пешеходами (См. страницу 10).

Анализируя данные, представленные в таблице №4 в целом по сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, можно сделать заключение о случаях совершения дорожно-транспортных происшествий. Наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах области происходит из-за несоблюдения водителями транспортных средств, а также пешеходами, Правил дорожного движения.

Как следует из оценки основных нарушений, часто нарушаемыми являются 11  пунктов Правил дорожного движения, а именно:

1. несоответствие скоростного режима конкретным условиям движения,

(374 ДТП или 43% от общего числа ДТП);

2. другие нарушения ПДД,

(92 ДТП или 11%  от общего числа ДТП);

3.  выезд на полосу встречного движения,

(69 ДТП или 8% от общего числа ДТП);

4. неправильный выбор дистанции,

(60 ДТП или 7% от общего числа ДТП);

5.  несоблюдение очередности проезда,

(55 ДТП или 6% от общего числа ДТП);

6. нарушение правил перестроения,

(39 ДТП или 5% от общего числа ДТП).

7. не имеет права управления транспортным средством,

(37 ДТП или 4% от общего числа происшествий);

8. нарушение правил обгона,

(28 ДТП или 3% от общего числа ДТП).

9. управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения,

(21 ДТП или 2% от общего числа происшествий);

10.  переход через пр.часть в неустановленном месте,

(20 ДТП или 2% от общего числа происшествий);

11. ходьба вдоль проезжей части,

(17 ДТП или 2% от общего числа происшествий);

Остальная часть дорожно-транспортных происшествий совершенных в 2012 году на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, менее 2%.

  - Распределение ДТП по основным автомобильным дорогам

Распределение дорожно-транспортных происшествий по магистральным автомобильным дорогам указанных в таблице №5 показывает, что наиболее аварийноопасными являются такие дороги как:

- Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий-Кемерово-Юрга, км 150-255-330-347-427 - совершено 106 ДТП, и 1 ДТП из них допущено по вине дорожной организации;

- Кемерово-Ленинск-Кузнецкий (автомагистраль), км 0-31 –зарегистрировано 9 ДТП;

- Ленинск-Кузнецкий-Новокузнецк-Междуреченск, км 14-215 –зарегистрировано 109 ДТП, и 2 ДТП из них допущено по вине дорожной организации;

- Ленинск-Кузнецкий-Прокопьевск-Новокузнецк, км 0-124 – совершено 97 ДТП,  и 2 ДТП из них допущено по вине дорожной организации;

- Бийск-Мартыново-Кузедеево-Новокузнецк, км 161-246 – совершено 23 ДТП;

- Кемерово-Промышленная, км 8-67 - совершено 35 ДТП;

- Кемерово-Анжеро-Судженск, км 0-63 - совершено 36 ДТП, и 1 ДТП из них допущено по вине дорожной организации;

- Белово-Коновалово-Прокопьевск, км 8-90  - совершено 27 ДТП, и 1 ДТП из них допущено по вине дорожной организации

- Кемерово-Яшкино-Тайга,  - совершено 18 ДТП,  ДТП-ДУ – по вине дорожной организации не допущено;

- Белово-Гурьевск-Салаир, км 4-43 - совершено 20 ДТП,  ДТП-ДУ – по вине дорожной организации не допущено;

- Кузедеево-Мундыбаш-Таштагол, км 0-105 - совершено 28 ДТП, и 1 ДТП из них допущено по вине дорожной организации;

- Ленинск-Кузнецкий-Промышленная-Журавлево, – произошло 16 ДТП, ДТП по ДУ – не допущено.

- Алтай-Кузбасс,  - совершено 5 ДТП.

- Томск-Мариинск,  - совершено 13 ДТП, и 1 ДТП из них допущено по вине дорожной организации.

- Анжеро-Судженск-Яя-Ижморский,  - совершено 11 ДТП.

Распределение ДТП по подрядным организациям ГКУ КО «Дирекция автомобильных дорог Кузбасса», представлены в таблице № 6.

2    Безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах

общего пользования

2.1   Основные показатели аварийности за последние 3 года

Примечание: 1. Показатель тяжести последствий ДТП – количество погибших на 100 пострадавших.

Подавляющее число ДТП  на автомобильных дорогах общего пользования совершается по причине нарушения правил дорожного движения (ПДД) водителями, а также и пешеходами.

  - Дорожно-транспортные происшествия с сопутствующими  дорожными условиями

2.3   Показатели аварийности при оценке безопасности движения.

2.3.1 Динамика изменения основных показателей аварийности на автомобильных дорогах общего пользования за период 2002-2012гг.

При оценке безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Кемеровской области используются следующие основные показатели аварийности:

- плотность ДТП, (ед.);

- число пострадавших, (чел.);

- число погибших, (чел.);

- число раненых, (чел.);

- Тяжесть последствий ДТП, (число погибших/100 пострадавших, чел);

- Показатель риска здоровью населения, (число погибших/100 тыс. населения, чел);

- Показатель риска дорожного движения, (число погибших на 10 тыс. ТС).

В табл. 2.3.1а – 2.3.1з приведены данные об изменениях основных показателей аварийности за период 2002-2012гг. и построены графики:

Таблица 2.3.1а

| Показатель аварийности | 2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число ДТП, (ед.) | 555 | 494 | 618 | 654 | 670 | 703 | 698 | 684 | 733 | 754 | 863 |
| Прирост (ед.) | 75 | -61 | 124 | 36 | 16 | 33 | -5 | -14 | 49 | 21 | 109 |
| Прирост (к предыдущему году), % | 15,6 | -11,0 | 25,1 | 5,8 | 2,4 | 4,9 | -0,7 | -2,0 | 7,2 | 2,9 | 14,5 |
| Прирост (к 2002г.), % | 15,4 | 2,7 | 28,5 | 36,0 | 39,3 | 46,2 | 45,1 | 42,2 | 52,4 | 56,8 | 55,5 |

Таблица 2.3.1б

| Показатель аварийности | 2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число пострадавших, чел. | 913 | 877 | 1070 | 1139 | 1187 | 1246 | 1110 | 1133 | 1207 | 1319 | 1477 |
| Прирост, (человек) | 112 | -36 | 193 | 69 | 48 | 59 | -136 | 23 | 74 | 112 | 158 |
| Прирост (к предыдущему году), % | 14,0 | -3,9 | 22,0 | 6,4 | 4,2 | 5,0 | -10,9 | 2,1 | 6,5 | 9,3 | 12,0 |
| Прирост (к 2002г.), % | 15,0 | 10,5 | 34,8 | 43,5 | 49,5 | 56,9 | 39,8 | 42,7 | 52,0 | 66,1 | 61,8 |

Таблица 2.3.1в

| Показатель аварийности | 2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число погибших, чел. | 137 | 139 | 195 | 193 | 191 | 198 | 175 | 161 | 184 | 220 | 227 |
| Прирост, (человек) | -29 | 2 | 56 | -2 | -2 | 7 | -23 | -14 | 23 | 36 | 7 |
| Прирост (к предыдущему году), % | -17,5 | 1,5 | 40,3 | -1,0 | -1,0 | 3,7 | -11,6 | -8,0 | 14,3 | 19,6 | 3,2 |
| Прирост (к 2002г.), % | -5,5 | -4,1 | 34,5 | 33,1 | 31,7 | 36,6 | 20,7 | 11,0 | 26,9 | 51,7 | 65,7 |

Таблица 2.3.1г

| Показатель аварийности | 2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число раненых, чел. | 776 | 738 | 875 | 946 | 996 | 1048 | 935 | 972 | 1023 | 1099 | 1250 |
| Прирост, (человек) | 141 | -38 | 137 | 71 | 50 | 52 | -113 | 37 | 51 | 76 | 151 |
| Прирост (к предыдущему году), % | 22,2 | -4,9 | 18,6 | 8,1 | 5,3 | 5,2 | -10,8 | 4,0 | 5,2 | 7,4 | 13,7 |
| Прирост (к 2002г.), % | 19,6 | 13,7 | 34,8 | 45,8 | 53,5 | 61,5 | 44,1 | 49,8 | 57,6 | 69,3 | 61,1 |

Таблица 2.3.1д

| Показатель аварийности | 2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тяжесть последствий ДТП (число погибших/100 пострадавших), чел. | 15,0 | 15,8 | 18,2 | 16,9 | 16,1 | 15,9 | 15,8 | 14,2 | 15,2 | 16,7 | 15,4 |
| Прирост (к предыдущему году), % | 0,7 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
| Прирост (к 2002г.), % | -17,8 | -13,2 | -0,2 | -7,2 | -11,9 | -13,0 | -13,7 | -22,2 | -16,5 | -8,7 | 2,4 |

Таблица 2.3.1е

| Показатель аварийности | 2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель риска здоровью населения (число погибших / 100тыс. населения), человек | 4,7 | 4,8 | 6,8 | 6,8 | 6,7 | 7,0 | 6,2 | 5,7 | 6,5 | 7,8 | 7,9 |
| Прирост (к предыдущему году), % | -17,4 | 1,5 | 41,3 | -0,4 | -0,5 | 4,1 | -11,5 | -7,9 | 14,3 | 19,6 | 1,9 |
| Прирост (к 2002г.), % | -5,4 | -3,9 | 35,7 | 35,2 | 34,5 | 40,1 | 23,9 | 14,1 | 30,4 | 55,9 | 67,9 |

Таблица 2.3.1з

| Показатель аварийности | 2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель риска дорожного движения (число погибших / 10 000 ТС) | 2,7 | 2,7 | 3,6 | 3,3 | 3,1 | 3,0 | 2,6 | 2,1 | 2,3 | 2,7 | 2,7 |
| Прирост (к предыдущему году), % | -21,2 | 0,2 | 35,7 | -8,7 | -7,1 | -1,4 | -14,6 | -17,1 | 8,7 | 14,5 | 2,1 |
| Прирост (к 2002г.), % | -11,0 | -10,9 | 20,9 | 10,4 | 2,6 | 1,2 | -13,6 | -28,3 | -22,1 | -10,8 | 2,4 |

3   Участки концентрации дорожно-транспортных происшествий по основным магистральным автомобильным дорогам

3.1   Определения мест концентрации ДТП

Для определения мест концентрации ДТП по основным магистральным дорогам построены линейные графики распределения ДТП, на которых наглядно видны места концентрации дорожно-транспортных происшествий.

При выявлении аварийноопасных участков (мест концентрации ДТП), рассматривались участки между смежными километровыми столбами, где совершено 3 ДТП и более за последние 3 года (2010-2012г.г.).

В зависимости от изменения числа ДТП за предыдущие три года участки концентрации подразделяются по динамике на три типа:

-   I тип    – стабильный, на котором число ежегодно возникающих ДТП существенно не меняется;

- II тип – прогрессирующий, на котором за последний год анализируемого периода имеется рост числа ДТП;

- III тип  – затухающий, на котором за последний год имеется снижение числа ДТП.

По итогам выполненного анализа аварийности за последние 3 года на магистральных автомобильных дорогах выявлено 198 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, из них:

- очень опасных   – 68 шт.,

- опасных              – 55 шт.,

- малоопасных     – 75 шт.

Доля малоопасных участков концентрации ДТП составляет – 37,87% от их общего числа на сети основных магистральных дорог,  соответственно опасных – 27,8%,  очень опасных – 34,3%.

***

1. На автомобильной дороге Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий-Кемерово-Юрга выявлено 44  участков концентрации ДТП:

- 148 км (5 ДТП, по динамике прогрессирующий),

- 155 км (4 ДТП, по динамике стабильный),

- 156 км (3 ДТП, по динамике затухающий),

- 165 км (7 ДТП, по динамике затухающий),

- 172 км (3 ДТП, по динамике затухающий),

- 185 км (5 ДТП, по динамике стабильный),

- 198 км (3 ДТП, по динамике стабильный),

- 224 км (4 ДТП, по динамике стабильный),

- 227 км (4 ДТП, по динамике прогрессирующий),

- 228 км (6 ДТП, по динамике прогрессирующий),

- 229 км (7 ДТП, по динамике затухающий),

- 253 км (3 ДТП, по динамике стабильный),

- 255 км (5 ДТП, по динамике прогрессирующий),

- 257 км (с.Демьяновка.  5 ДТП, по динамике затухающий),

- 258 км (с.Демьяновка.  3 ДТП, по динамике затухающий),

- 260 км (5 ДТП, по динамике прогрессирующий),

- 261 км (8 ДТП, по динамике прогрессирующий),

- 262 км (4 ДТП, по динамике прогрессирующий),

- 266 км (3 ДТП, по динамике стабильный),

- 268 км (нас пункт Чусовитино, 3 ДТП, по динамике затухающий),

- 270 км (3 ДТП, по динамике прогрессирующий),

- 273 км (3 ДТП, по динамике затухающий),

- 283 км (нас пункт Панфилово, 3 ДТП, по динамике стабильный),

- 284 км (нас пункт Панфилово, 3 ДТП, по динамике затухающий),

- 286 км (3 ДТП, по динамике затухающий),

- 292 км (3 ДТП, по динамике прогрессирующий),

- 294 км (3 ДТП, по динамике прогрессирующий),

- 295 км (3 ДТП, по динамике затухающий),

- 296 км (4 ДТП, по динамике затухающий),

- 304 км (3 ДТП, по динамике прогрессирующий),

- 311 км (3 ДТП, по динамике затухающий),

- 312 км (3 ДТП, - затухающий),

- 313 км (4 ДТП, по динамике затухающий),

- 318 км (4 ДТП, по динамике затухающий),

- 320 км (-/- 6ДТП, - стабильный),

- 322 км (3 ДТП, - затухающий),

- 323 км (7 ДТП, - стабильный),

- 326 км (3 ДТП, - затухающий),

- 355 км (3 ДТП, стабильный),

- 360 км (3 ДТП, стабильный),

- 361 км (3 ДТП, прогрессирующий),

- 413 км (4 ДТП, - затухающий),

- 419 км (4 ДТП, - стабильный),

- 425 км (3 ДТП, - прогрессирующий).

***

2. На автомобильной дороге Ленинск-Кузнецкий-Новокузнецк-Междуреченск  выявлено 45  участков  концентрации ДТП:

- 17 км (3 ДТП, по динамике прогрессирующий),

- 25 км (3 ДТП, по динамике стабильный),

- 29 км (4 ДТП, по динамике затухающий),

- 26 км (3 ДТП, по динамике стабильный),

- 36 км (4 ДТП, по динамике затухающий),

- 38 км (4 ДТП, по динамике затухающий),

- 43 км (4 ДТП, по динамике прогрессирующий),

- 67 км (3 ДТП, - стабильный),

- 76 км (7 ДТП, - прогрессирующий),

- 80 км (5 ДТП, - прогрессирующий),

- 85 км (3 ДТП, - прогрессирующий),

- 125 км (8 ДТП, - затухающий),

- 127 км (с.Калачёво, 4 ДТП, - стабильный),

- 129 км (4 ДТП, по динамике стабильный),

- 130 км (7 ДТП, - затухающий),

- 131 км (7 ДТП, - стабильный),

- 158 км (3 ДТП, - затухающий),

- 159 км (4 ДТП, - прогрессирующий),

- 160 км (6 ДТП, - затухающий),

- 164 км (6 ДТП, - затухающий),

- 165 км (3 ДТП, - стабильный),

- 170 км (7 ДТП, - затухающий),

- 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 км (МЫСКИ. 3, 3, 3, 8, 4, 3, 8, ДТП, - стабильный),

- 188 (г.МЫСКИ. 4 ДТП, - прогрессирующий),

- 190 км (7 ДТП, - затухающий),

- 192, 193, 194 км (г.МЫСКИ. 7, 6, 6, ДТП, - стабильный),

- 196 км (6 ДТП, - затухающий),

- 199 км (3 ДТП, - прогрессирующий),

- 202 км (3 ДТП,  - стабильный),

- 203 км (3 ДТП, - прогрессирующий),

- 207 км (3 ДТП, - стабильный),

- 210, 211, 212, 213, 214, 215км (с.Косой Порог, Улус, г. Междуреченск 4, 4, 3, 6, 7, 8 ДТП,  - по динамике прогрессирующий).

***

На автомобильной дороге обход г.Новокузнецка выявлен 3  участока концентрации ДТП:

  - 17 км (4 ДТП, - затухающий),

  - 24 км (3 ДТП, - затухающий),

  - 41 км (3 ДТП, - прогрессирующий).

***

3. На автомобильной дороге Кемерово-Анжеро-Судженск  выявлено 10 участков  концентрации ДТП:

  - 2 км (4 - ДТП, по динамике прогрессирующий),

  - 7 км (3 - ДТП, по динамике прогрессирующий),

  - 14 км (5 ДТП, - прогрессирующий),

  - 15 км (6 - ДТП, по динамике затухающий),

  - 16 км (5 - ДТП, по динамике стабильный),

  - 44 км (7 - ДТП, по динамике стабильный),

  - 56 км (3 - ДТП, по динамике прогрессирующий),

  - 58 км (3 - ДТП, по динамике затухающий),

  - 59 км (4 - ДТП, по динамике затухающий),

  - 61 км (4 - ДТП, по динамике прогрессирующий).

***

4. На автомобильной дороге Кемерово - Промышленная  выявлено 13  мест  концентрации ДТП:

- 12 км (5 ДТП, по динамике затухающий),

- 15 км (3 ДТП, по динамике стабильный),

- 21 км (4 ДТП, по динамике затухающий),

- 22 км (5 ДТП, по динамике прогрессирующий),

- 23 км (4 ДТП, по динамике затухающий),

- 41 км (4 ДТП, по динамике прогрессирующий),

- 43 км (3 ДТП, по динамике прогрессирующий),

- 45 км (4 ДТП, по динамике прогрессирующий),

- 46 км (6 ДТП, по динамике прогрессирующий),

- 52 км (3 ДТП, по динамике затухающий),

- 53 км (5 ДТП, по динамике стабильный),

- 54 км (3 ДТП, по динамике прогрессирующий),

- 64 км (3 ДТП, по динамике прогрессирующий).

***

5. На автомобильной дороге Промышленная-Ваганово, выявлено 2  места  концентрации ДТП:

- 5 км (4 ДТП, по динамике затухающий),

- 18 км (4 ДТП, по динамике затухающий).

Рост числа ДТП по данной дороге произошел в связи с увеличением интенсивности движения с 2007 года, после открытия Губернского горнолыжного-

туристического комплекса «ТАНАЙ», а также с увеличением грузоперевозок из Новосибирской области. За последних годы, на указанной дороге наблюдается снижения числа дорожно-транспортных происшествий.

Так за 2006 год – 4ДТП,  2007 год – 13 ДТП,  2008 год – 11 ДТП,

2009 год – 8 ДТП, 2010 год –   3 ДТП,  2011 год – 11 ДТП, 2012 год – 8 ДТП.

***

6. На автомобильной дороге Кемерово-Яшкино-Тайга выявлено 3  участков  концентрации ДТП:

- 20 км (4 ДТП, по динамике затухающий).

- 27 км (3 ДТП, по динамике затухающий),

- 56км (3 ДТП, по динамике затухающий).

***

7. На автомобильной дороге Ленинск-Кузнецкий-Промышленная-Журавлёво  выявлен 1  участок концентрации ДТП:

- 2 км (3 ДТП, по динамике прогрессирующий).

***

8. На автомобильной дороге Томск-Мариинск  выявлен 1  участок концентрации ДТП:

- 202 км (4 ДТП, по динамике затухающий).

***

9. На автомобильной дороге Белово-Гурьевск-Салаир выявлено 8  участков мест  концентрации ДТП:

- 8 км (4 ДТП, по динамике стабильный),

- 10 км (10 ДТП, по динамике прогрессирующий),

- 13 км (3 ДТП, по динамике затухающий),

- 14 км (3 ДТП, по динамике затухающий),

- 15 км (3 ДТП, по динамике прогрессирующий),

- 18 км (4 ДТП, по динамике затухающий),

- 22 км (4 ДТП, по динамике прогрессирующий),

- 26 км (3 ДТП, по динамике затухающий).

***

10. На автомобильной дороге Белово-Коновалово-Прокопьевск   выявлено 7  мест  концентрации ДТП.

- 19 км (3 ДТП, по динамике затухающий),

- 21 км (3 ДТП, по динамике затухающий),

- 29 км (3 ДТП, по динамике стабильный),

- 67 км (3 ДТП, по динамике прогрессирующий),

- 68 км (3 ДТП, по динамике прогрессирующий),

- 73 км (3 ДТП, по динамике затухающий),

- 75 км (3 ДТП, по динамике затухающий).

***

11. На автомобильной дороге Анжеро-Судженск-Яя-Ижморский выявлено 3  участок  концентрации ДТП:

- 9 км (3 ДТП, по динамике затухающий),

- 13 км (4 ДТП, по динамике прогрессирующий),

- 27 км (4 ДТП, по динамике прогрессирующий).

***

12. На автомобильной дороге Ленинск-Кузнецкий-Прокопьевск-Новокузнецк  выявлено 34  участка  концентрации ДТП:

- 4 км (3 ДТП, по динамике стабильный),

- 8 км (3 ДТП, по динамике прогрессирующий),

- 9 км (3 ДТП, по динамике прогрессирующий),

- 13 км (4 ДТП, по динамике прогрессирующий),

- 15 км (6 ДТП, по динамике стабильный),

- 16 км (4 ДТП, по динамике стабильный),

- 19 км (3 ДТП, по динамике стабильный),

- 22 км (3 ДТП, по динамике прогрессирующий),

- 25 км (6 ДТП, по динамике прогрессирующий),

- 26 км (3 ДТП, по динамике затухающий),

- 30 км (3 ДТП, по динамике стабильный),

- 31 км (9 ДТП, по динамике затухающий),

- 32 км (3 ДТП, по динамике прогрессирующий),

- 34 км (3 ДТП, по динамике затухающий),

- 37 км (3 ДТП, по динамике стабильный),

- 41 км (3 ДТП, по динамике прогрессирующий),

- 63 км (3 ДТП, по динамике затухающий),

- 77 км (3 ДТП, по динамике прогрессирующий),

- 90 км (5 ДТП, по динамике стабильный),

- 91 км (3 ДТП, по динамике затухающий),

- 92 км (3 ДТП, по динамике затухающий),

- 93 км (3 ДТП, по динамике прогрессирующий),

- 97 км (3 ДТП, по динамике прогрессирующий),

- 98 км (8 ДТП, по динамике прогрессирующий),

- 99 км (6 ДТП, по динамике затухающий),

- 104 км (5 ДТП, по динамике стабильный),

- 106 км (5 ДТП, по динамике стабильный),

- 107 км (3 ДТП, по динамике затухающий),

- 109 км (4 ДТП, по динамике прогрессирующий),

- 111 км (4 ДТП, по динамике затухающий),

- 117 км (4 ДТП, по динамике затухающий),

- 118 км (3 ДТП, по динамике прогрессирующий),

- 121 км (4 ДТП, по динамике стабильный),

- 122 км (3 ДТП, по динамике затухающий),

***

13. На автомобильной дороге Бийск-Мартыново-Кузедеево-Новокузнецк  выявлено 11  мест  концентрации ДТП:

- 214 км (3 ДТП, по динамике прогрессирующий),

- 221 км (3 ДТП, по динамике стабильный),

- 225 км (3 ДТП, по динамике стабильный),

- 226 км (3 ДТП, по динамике затухающий),

- 234 км (3 ДТП, по динамике затухающий),

- 238 км (4 ДТП, по динамике затухающий),

- 241 км (3 ДТП, по динамике затухающий),

- 242 км (5 ДТП, по динамике прогрессирующий),

- 243 км (5 ДТП, по динамике затухающий),

- 244 км (6 ДТП, по динамике прогрессирующий),

- 245 км (4 ДТП, по динамике стабильный).

***

14. На автомобильной дороге Тяжинский-Тисуль выявлен 1  участок  места концентрации ДТП:

- 4 км (3 ДТП, по динамике стабильный).

***

15. На автомобильной дороге Кузедеево-Мундыбаш-Таштагол  выявлено 5  места концентрации ДТП:

- 26 км (3 ДТП, по динамике затухающий),

- 32 км (3 ДТП, по динамике прогрессирующий),

- 56 км (3 ДТП, по динамике прогрессирующий),

- 70 км (4 ДТП, по динамике затухающий),

- 98 км (3 ДТП, по динамике затухающий).

***

16. На автомобильной дороге Новокузнецк-Осинники выявлено 3  участка концентрации ДТП:

- 1 км (3 ДТП, по динамике стабильный),

- 2 км (3 ДТП, по динамике прогрессирующий),

- 13 км (3 ДТП, по динамике стабильный).

***

17. На автомобильной дороге Осинники-Сосновка  выявлено 7  участка концентрации ДТП:

- 1 км (4 ДТП, по динамике стабильный),

- 2 км (3 ДТП, по динамике затухающий),

- 7 км (3 ДТП, по динамике затухающий),

- 10 км (4 ДТП, по динамике затухающий),

- 11 км (4 ДТП, по динамике затухающий),

- 14 км (6 ДТП, по динамике затухающий),

- 16 км (4 ДТП, по динамике стабильный).

***

18. На автомобильной дороге КЕМЕРОВО-ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ,(автомагистраль) выявлено 2  участок  концентрации ДТП:

- 9 км (3 ДТП, по динамике прогрессирующий),

- 13 км (3 ДТП, по динамике прогрессирующий).

На автомобильной дороге Алтай-Кузбасс, участков концентрации ДТП не выявлено.

На автомобильной дороге Томск-Мариинск-Ижморский-Красный Яр, мест концентрации ДТП не выявлено.

На указанных автомобильных дорогах общего пользования наблюдается рост дорожно-транспортных происшествий в первую очередь по причине увеличения интенсивности транспортного потока, - во-вторых, несоблюдение водителями требований Правил дорожного движения и в-третьих на них требуется проведение первоочередных мероприятий направленных на снижение аварийности и обеспечения безопасности дорожного движения (спрямления радиусов поворота, обеспечение видимости в плане и продольном профиле, нанесение горизонтальной дорожной разметки, переустройства автобусных остановок, строительство тротуаров и пешеходных дорожек, восстановление и строительство линий электропередач с последующим освещением проезжей части, мостов и т.д.).

3.2   Линейные графики распределения дорожно-транспортных происшествий (См. Приложение А.)

Приложение А.

Графическая часть

«ЛИНЕЙНЫЕ ГРАФИКИ ДТП

за 2010-2012гг.»

представлена на 77 листах.

### 4   Мероприятия, направленные на снижение аварийности на автомобильных дорогах общего пользования

В 2012 году на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, выполнены следующие мероприятия, направленные на снижение аварийности и обеспечение безопасности дорожного движения:

ПРИЛОЖЕНИЯ

(Графическая часть)

Приложение 1.

Количество ДТП, погибших и раненных за последние 3 года.

Приложение 2.

График распределения ДТП по месяцам.

Приложение 3, 3а, 3б, 3в

Количество ДТП-ДУ и пострадавших.

Изменение ДТП-ДУ за последние 10 лет

Количество ДТП-ДУ и пострадавших по вине дорожной организации

Количество ДТП-ДУ за 2010-2012 гг.

Приложение 4.

Дорожные условия сопутствующие ДТП.

Приложение 5.

Аварийность на автомобильных дорогах общего пользования с 2002 г. по 2012 г.

Приложение 6.

Нарушения Правил дорожного движения водителями и пешеходами в 2012 г.

Приложение 7.

Количество и вид ДТП за 2012 год.

Приложение 8.

Тенденция изменения количества ДТП за последние 10 лет.

Приложение 9.

Количество погибших в ДТП за последние 10 лет.

Приложение 10.

Количество раненных в ДТП за последние 10 лет.

Ведущий специалист ОРС и САД                                                     С.А. Горшинин

05.02.2013г.