- Статистические данные о дорожно-транспортных происшествиях совершенных на автомобильных дорогах общего пользования в 2016 году

1.1   Состояние аварийности на автомобильных дорогах

В 2015 году на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, обслуживаемых подрядными организациями по государственному контракту с ГКУ КО «Дирекция автомобильных дорог Кузбасса», было зарегистрировано 729 дорожно-транспортных происшествий, в которых 170 человек смертельно травмировано и 1138 человек получили травмы различной степени тяжести.

В 237 зарегистрированных ДТП (33% от общего числа ДТП) ТЭС УДС (транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети) или  неудовлетворительные дорожные условия оказались сопутствующим фактором их совершения, в них погибло 84 человека и 367 было травмировано.

В 12 ДТП-ТЭС УДС (2% от общего числа ДТП) или же неудовлетворительные дорожные условия явились сопутствующим фактором, совершения дорожно-транспортных происшествий. В данных ДТП была определена вина дорожной организации. Количество погибших при этом составило 4 человека, а раненных 19 человек.

За отчетный период 2016 года на автомобильных дорогах общего пользования совершено 688 дорожно-транспортных происшествий, в которых 117 человек получили травмы не совместимые с жизнью, и 1060 человек травмировано.

В 258 зарегистрированных ДТП-ТЭС УДС (38% от общего числа ДТП,  рост на 21 ДТП-ТЭС УДС), отмечены недостатки транспортно-эксплуатационного состояния на месте совершения дорожно-транспортного происшествия, где - 57 человек погибло и 385 получили травмы.

Общее количество ДТП-ТЭС УДС в 2016 году по отношению к 2015 году увеличилось на 21 дорожно-транспортное происшествие, что составило 38% от общего количества зарегистрированных ДТП, на фоне общего снижения количества ДТП (6% или 41ДТП).

В 7 дорожных происшествиях (1% от общего количества ДТП, снижение на 5 ДТП к 2015г.), транспортно-эксплуатационное состояние в месте совершения происшествия способствовали его возникновению, в них погибло 4 человека и 9 получили травмы.  Количество ДТП, в которых сопутствующим фактором их свершения явились недостатки транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети и в которых определена первоочередная вина (причина) дорожной организации, по отношению к прошлому году снизилось на 5 случаев.

Согласно внутреннему документу ГАИ, «Наставления по организации деятельности службы дорожной инспекции и организации движения Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации» выявление дорожных условий, сопутствующих совершению ДТП, осуществляется и определяется при наличии пострадавших, анализом каждого ДТП, где выявляются закономерности в нарушении правил, нормативов и стандартов в области обеспечения безопасности дорожного движения, либо в поведении водителей и пешеходов, сопутствующие ДТП. При этом определяются параметры дорожных условий ДТП, связанные между собой по времени, месту, сопутствующим причинам, видам и условиям совершения, а именно:

состояние проезжей части, обочин, откосов земляного полотна;

существующий план и профиль автомобильной дороги;

элементы обустройства автомобильных дорог;

погодные условия и видимость;

установленная организация дорожного движения;

объём движения и интенсивность транспортных и пешеходных потоков.

Ранее органами ГАИ рассматривались и выставлялись в материалах зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий неудовлетворительные дорожные условия как сопутствующие их совершению. Однако, начиная с 2013 года ГАИ стала выставлять не дорожные условия, сопутствующие совершению того или иного ДТП, а недостатки транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети в месте совершения ДТП (даже если они и не имеют отношения к совершению того или иного ДТП).  Кодификатор данных недостатков насчитывает 29 пунктов, к которому прилагается также и кодификатор факторов (14 позиций), оказывающих влияние на режим движения в месте совершения ДТП. Новый подход к учету ДТП органами ГИБДД дал резкий рост ДТП-ТЭС УДС (неудовлетворительные дорожные условия).

| ДТП | 2015г. | 2016г. | Рост "+", снижение "-" |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в ед. | в % |
| Всего ДТП | 729 | 688 | -41 | -6 |
| погибло | 170 | 117 | -53 | -31 |
| ранено | 1138 | 1060 | -78 | -7 |
| в т.ч. ДТП-ТЭС УДС | 237 | 258 | 21 | 9 |
| погибло | 84 | 57 | -27 | -32 |
| ранено | 367 | 385 | 18 | 5 |
| в т.ч. ДТП-ТЭС УДС по вине дорожной организации | 12 | 7 | -5 | -42 |
| погибло | 4 | 4 | 0 | 0 |
| ранено | 19 | 9 | -10 | -53 |

Сравнительные данные по аварийности на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения,

за 2015 и 2016 год приведены в  таблице № 1,  № 1а   и   № 1б.

| ДТП | 2015г. | 2016г. | Рост "+", снижение "-" |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в ед. | в % |
| Всего ДТП | 729 | 688 | -41 | -6 |
| погибло | 170 | 117 | -53 | -31 |
| ранено | 1138 | 1060 | -78 | -7 |
| в т.ч. ДТП-ТЭС УДС | 237 | 258 | 21 | 9 |
| погибло | 84 | 57 | -27 | -32 |
| ранено | 367 | 385 | 18 | 5 |
| в т.ч. ДТП-ТЭС УДС по вине дорожной организации | 12 | 7 | -5 | -42 |
| погибло | 4 | 4 | 0 | 0 |
| ранено | 19 | 9 | -10 | -53 |

Уровень дорожно-транспортных происшествий

Таблица №1а

  - Распределение дорожно-транспортных происшествий по месяцам

По данным представленным в таблице №2  и графика распределения ДТП (см, стр.5) видно, что распределение дорожно-транспортных происшествий по месяцам увеличивается в основном с наступлением летнего периода и продолжается до октября месяца (июнь-октябрь). Пик ДТП в 2016 году пришелся на август, сентябрь месяц и составил по 88 и 79 происшествия соответственно.  Рост ДТП обусловлен и связан в первую очередь с открытием дачного сезона, т.е. в тот момент когда значительно увеличивается число автомототранспортных средств на автомобильных дорогах.

Увеличение дорожно-транспортных происшествий обусловлено также и тем, что в Госавтоинспекции в целом, произошло значительное сокращение штатной численности подразделений дорожно-патрульной службы (ДПС ГАИ), уменьшилось число ежедневно выставляемых мобильных экипажей ДПС. Сокращение с 2012 года количества экипажей ДПС патрулирующих автомобильные дороги, привело к увеличению не дисциплинированных водителей, при этом общее количество ДТП незначительно сократилось. Необходимо отметить тот факт, что показатель аварийности 2016 года по отношению к 2015 году снизился и составил –6% (или 41 ДТП). Тяжесть последствий при совершении ДТП в 2016 году также значительно снизилась по отношению к 2015 году.

Большая часть всех ДТП от общего их количества пришлась на III квартал 2016 г. (234 ДТП). Это объясняется тем, что на эти месяцы приходится пик интенсивности движения за счет максимального использования транспортных средств владельцами личного транспорта, началом сельскохозяйственных работ и т.д. В августе 2016 года зарегистрировано наибольшее число ДТП по отношению к остальным месяцам года.

1.3   Дорожно-транспортные происшествия с транспортно-эксплуатационным состоянием улично-дорожной сети, в которых усматривается вина дорожной организации

Проведя мониторинг дорожно-транспортные происшествий,  представленных в таблице №2  можно сказать, что в сравнении с 2015 годом количество дорожных происшествий в которых сопутствующей причиной их совершения явились неудовлетворительные транспортно-эксплуатационные показатели улично-дорожной сети (дорожные условия), снизилось на -42% или на 5 ДТП. Максимальное количество ДТП-ТЭС УДС, где определена первоочередная вина дорожной организации, пришлось на 1-3-й квартал 2016 года и составило по два случая на квартал.

Наибольшее число ДТП-ТЭС УДС в которых основополагающей причиной  явились неудовлетворительные дорожные условия и усматривается прямая вина дорожной организации занимающейся содержанием подведомственной сети автомобильных дорог общего пользования, отмечено два показателя,  это:

-  неудовлетворительное состояние обочин                               – 2 случая,

-  неправильное применение, плохая видимость

дорожных знаков                                                                            – 3 случая;

по одному случаю ДТП-ТЭС УДС:

-  отсутствие элементов обустройства остановочного пункта – 1 случай;

-  отсутствие дорожных знаков в необходимых местах            – 1 случай;

Перечень и количество ДТП в которых сопутствующей причиной отмечено транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети (неудовлетворительные дорожные условия) представлен в табличной форме и выглядит следующим образом:

| Кодификатор дефектов ТЭС УДС на месте совершения ДТП | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- |
| (01 - неровное покрытие). | 16 | 14 |
| (02 - дефекты покрытия). |  | 2 |
| (03 - низкие сцепные качества покрытия). |  |  |
| (04 - недостатки зимнего содержания). | 23 | 42 |
| (05 - сужение проезжей части). | 1 | 2 |
| (06 - неудовлетворительное состояние разделительной полосы). |  |  |
| (07 - неудовлетворительное состояние обочин). | 10 | 8 |
| (08 - отсутствие, плохая различимость горизонтальной разметки). | 53 | 64 |
| (09 - отсутствие, плохая различимость вертикальной разметки). |  |  |
| (10 - отсутствие элементов обустройства остановочного пункта). | 2 | 2 |
| (11 - отсутствие тротуаров). | 8 | 7 |
| (12 - ограничение видимости). |  |  |
| (13 - плохая видимость светофора). |  |  |
| (14 - неисправность светофора). |  |  |
| (15 - отсутствие, дорожных знаков в необходимых местах). | 3 | 7 |
| (16 - неправильное применение, плохая видимость дорожных знаков). | 2 | 8 |
| (17 - отсутствие дорожных ограждений в необходимых местах). | 74 | 70 |
| (18 - отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах). |  | 1 |
| (19 - несоответствие дорожного ограждений предъявляемым требованиям). | 27 | 14 |
| (20 - отсутствие направляющих устройств и световозвращающих элементов на них) |  | 1 |
| (21 - плохая видимость световозвращателей, на дорожном ограждении) |  |  |
| (22 - отсутствие временных ТСОД в местах производства работ) | 5 | 3 |
| (23 - отсутствие освещения) | 12 | 10 |
| (24 - недостаточное освещение) |  | 1 |
| (25 - неисправное освещение) |  | 1 |
| (26 - несоответствие люков смотровых колодцев пр.требованиям) |  |  |
| (27 - несоответствие ж/д переезда предъявляемым требованиям) | 1 | 1 |
| (28 - нарушения в размещении наружной рекламы) |  |  |
| ВСЕГО: | 237 | 258 |

  - Распределение дорожно-транспортных происшествий по видам

где:

- С      - столкновение,

- О      - опрокидывание,

- Нп    - наезд на пешехода,

- Нстс – наезд на стоящее транспортное средство,

- Нпр  - наезд на препятствие,

- Нв    - наезд на велосипедиста,

- Нг     - наезд на гужевой транспорт,

- Пп    - падение пассажира,

- И       - иной вид.

Рассмотрев показатели представленные в таблице №3 можно сказать, что на основных магистральных автомобильных дорогах общего пользования было зарегистрировано 477 дорожно-транспортных происшествий, в которых 85 человек погибло и 753 получили травмы различной степени тяжести.

На региональных автомобильных дорогах (местных) зарегистрировано - 211 дорожно-транспортных происшествий, в которых смертельно травмировано – 32 человека и 307 было ранено.

Наиболее «распространенным» видом совершения ДТП на магистральных автомобильных дорогах являются:

- «Столкновение» - (266 случаев или 56% от всех ДТП);

- «Опрокидывание» - (63 случая или 13%);

- «Наезд на пешехода» - (45 происшествий или 9%);

- «Иной» - (42 случая или 9%);

- «Наезд на препятствие» - (32 случая или 7%);

- «Наезд на стоящее транспортное средство» - (21 случаев или 4%);

- «Наезд на велосипедиста» - (6 случаев или 1%);

- «Падение пассажира» - (1 случай или 0,1%),

- «Наезд на гужевой транспорт» - (1 случай или 0,1%).

Как распределились ДТП по видам - на региональных автомобильных дорогах общего пользования, можно наблюдать по строке 20, таблицы №3.

1.5   Результаты мониторинга нарушений Правил дорожного движения водителями и пешеходами (См. страницу 11).

Анализируя данные, представленные в таблице №4 в целом по сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Кемеровской области, можно сделать заключение о случаях совершения дорожно-транспортных происшествий.

Наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах области происходит из-за несоблюдения водителями транспортных средств, а также пешеходами Правил дорожного движения (ПДД).

Как следует из оценки основных нарушений ПДД, часто нарушаемыми являются следующие пункты:

1. другие нарушения ПДД,

(191 ДТП или 28%  от общего числа ДТП);

2. несоответствие скоростного режима конкретным условиям движения,

(162 ДТП или 24% от общего числа ДТП);

3. несоблюдение очередности проезда,

(44 ДТП или 6% от общего числа ДТП);

4. несоблюдении дистанции,

(63 ДТП или 9% от общего числа ДТП) ;

5.  выезд на полосу встречного движения,

(58 ДТП или 8% от общего числа ДТП);

6.  ходьба вдоль проезжей части,

(32 ДТП или 5% от общего числа происшествий);

7. нарушение правил обгона,

(23 ДТП или 3% от общего числа ДТП).

8. иные нарушения

(4 ДТП или 1% от общего числа происшествий);

9. переход вне пешеходного перехода,

(10 ДТП или 1% от общего числа происшествий);

10. нарушение требований дорожных знаков,

(11 ДТП или 1,6% от общего числа происшествий);

11. нарушение правил пользования осветительными приборами,

( 65 ДТП или 9,4% от общего числа происшествий);

12.  нарушение правил перестроения,

(12 ДТП или 2% от общего числа ДТП).

13. переход через проезжую часть в неустановленном месте,

(6 ДТП или 1% от общего числа происшествий);

Остальная часть дорожно-транспортных происшествий зарегистрированных в 2016 году на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения колеблется от 1 до 6 происшествий.

  - Распределение ДТП по основным автомобильным дорогам

Распределение ДТП по магистральным автомобильным дорогам представленных в таблице №5 показывает, что наиболее аварийно-опасными являются такие магистральные автодороги как:

- Ленинск-Кузнецкий-Новокузнецк-Междуреченск, км 14-46,6, км 46,6-85, км 121-133, км 156-215 – зарегистрировано 87 ДТП, 1 ДТП из них допущено по вине дорожной организации;

- Ленинск-Кузнецкий-Прокопьевск-Новокузнецк, км 0-124 – совершено 90 ДТП, 1 ДТП из них допущено по вине дорожной организации;

- Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий-Кемерово-Юрга, км 150-255-330-347-427 - совершено 81 ДТП,  1 ДТП из них допущено по вине дорожной организации;

- Кемерово-Промышленная, км 8-67 - совершено 22 ДТП;

- Кемерово-Ленинск-Кузнецкий (автомагистраль), км 0-49 – зарегистрировано 28 ДТП.

- Белово-Коновалово-Прокопьевск, км 8-90  - совершено 20 ДТП;

- Бийск-Мартыново-Кузедеево-Новокузнецк, км 161-246 – совершено 24 ДТП;

- Кемерово-Анжеро-Судженск, км 0-63 - совершено 29 ДТП, и 1 ДТП из них допущено по вине дорожной организации;

- Кузедеево-Мундыбаш-Таштагол, км 0-105 - совершено 22 ДТП;

- Белово-Гурьевск-Салаир, км 4-43 - совершено 20 ДТП;

- Алтай-Кузбасс, км 137-230  - совершено 14 ДТП;

- Новокузнецк-Осинники, км 0-15 - совершено 6 ДТП; 1 ДТП из них допущено по вине дорожной организации;

- Ленинск-Кузнецкий-Промышленная-Журавлево, км 0-97 – произошло 6 ДТП;

- Кемерово-Яшкино-Тайга, км  18,4-84, 90-113,5  - совершено 9 ДТП;

- Томск-Мариинск, км 72-205 - совершено 6 ДТП;

- Анжеро-Судженск-Яя-Ижморский, км 3-47,7 - совершено 6 ДТП;

- Тяжинский-Тисуль, км 2,5-43,  - совершено 1 ДТП;

- «Томск-Мариинск»-Ижморский-Красный Яр, км  - 0-55, 2 ДТП;

- ул.Терешковой – город спутник Лесная Поляна, км 0-8 – 4 ДТП.

В 2 ДТП, где неудовлетворительные дорожные условия (транспортно-эксплуатационное состояние УДС) явились сопутствующим фактором, определена вина дорожной организации, - они были зарегистрированы на местных автомобильных дорогах общего пользования, в них погиб 1 человек, травмировано – 2 человека.

Распределение ДТП по подрядным организациям, обслуживающих подведомственную сеть автомобильных дорог общего пользования регионального значения согласно государственного контракта с ГКУ КО «Дирекция автомобильных дорог Кузбасса», представлены в таблице № 6. (См. страницу 14).

2    Безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах

общего пользования регионального или межмуниципального значения    Кемеровской области

2.1   Основные показатели аварийности за последние 3 года

Примечание: 1. Показатель тяжести последствий ДТП – количество погибших на 100 пострадавших.

Подавляющее число ДТП  на автомобильных дорогах общего пользования совершается по причине нарушения Правил дорожного движения (ПДД) участниками движения, а именно водителями и пешеходами.

а/м – АВТОМАГИСТРАЛЬ

  - Дорожно-транспортные происшествия в которых отмечены недостатки транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети (сопутствующие  дорожные условия)

2.3  Показатели аварийности при оценке безопасности дорожного движения.

2.3.1 Динамика изменения основных показателей аварийности на автомобильных дорогах общего пользования за период 2006-2016 гг.

При оценке безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Кемеровской области используются следующие основные показатели аварийности:

- плотность ДТП, (ед.);

- число пострадавших, (чел.);

- число погибших, (чел.);

- число раненых, (чел.);

- тяжесть последствий ДТП, (число погибших/100 пострадавших, чел);

- показатель риска здоровью населения, (число погибших/100 тыс.    населения, чел);

- показатель риска дорожного движения, (число погибших на 10 тыс. ТС).

В табл. 2.3.1а – 2.3.1з приведены данные об изменениях основных показателей аварийности за период 2006-2016гг. и построены графики:

Количество ДТП на автомобильных дорогах общего пользования

за период 2006 – 2016гг.

Таблица 2.3.1а

| Показатель аварийности | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число ДТП, (ед.) | 670 | 703 | 698 | 684 | 733 | 754 | 863 | 796 | 826 | 729 | 688 |
| Прирост (ед.) | 16 | 33 | -5 | -14 | 49 | 21 | 109 | -67 | 30 | -97 | -41 |
| Прирост (к предыдущему году), % | 2,4 | 4,9 | -0,7 | -2,0 | 7,2 | 2,9 | 14,5 | -7,8 | 3,8 | -11,7 | -5,6 |
| Прирост (к 2006г.), % | 2,4 | 4,9 | 4,2 | 2,1 | 9,4 | 12,5 | 28,8 | 18,8 | 23,3 | 8,8 | 2,7 |

Количество пострадавших в ДТП на автомобильных дорогах общего пользования за период 2006 – 2016 гг.

Таблица 2.3.1б

| Показатель аварийности | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число пострадавших, чел. | 1187 | 1246 | 1110 | 1133 | 1207 | 1319 | 1477 | 1275 | 1444 | 1308 | 1177 |
| Прирост, (человек) | 48 | 59 | -136 | 23 | 74 | 112 | 158 | -202 | 169 | -136 | -131 |
| Прирост (к предыдущему году), % | 4,2 | 5,0 | -10,9 | 2,1 | 6,5 | 9,3 | 12,0 | -13,7 | 13,3 | -9,4 | -10,0 |
| Прирост (к 2006г.), % | 4,2 | 5,0 | -6,5 | -4,5 | 1,7 | 11,1 | 24,4 | 7,4 | 21,7 | 10,2 | -0,8 |

Количество погибших в ДТП на автомобильных дорогах общего пользования за период 2006 – 2016 гг.

Таблица 2.3.1в

| Показатель аварийности | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число погибших, чел. | 191 | 198 | 175 | 161 | 184 | 220 | 227 | 172 | 194 | 170 | 117 |
| Прирост, (человек) | -2 | 7 | -23 | -14 | 23 | 36 | 7 | -55 | 22 | -24 | -53 |
| Прирост (к предыдущему году), % | -1,0 | 3,7 | -11,6 | -8,0 | 14,3 | 19,6 | 3,2 | -24,2 | 12,8 | -12,4 | -31,2 |
| Прирост (к 2006г.), % | -1,0 | 3,7 | -8,4 | -15,7 | -3,7 | 15,2 | 18,8 | -9,9 | 1,6 | -11,0 | -38,7 |

Количество раненных в ДТП на автомобильных дорогах общего пользования за период 2006 – 2016 гг.

Таблица 2.3.1г

| Показатель аварийности | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число раненых, чел. | 996 | 1048 | 935 | 972 | 1023 | 1099 | 1250 | 1103 | 1250 | 1138 | 1060 |
| Прирост, (человек) | 50 | 52 | -113 | 37 | 51 | 76 | 151 | -147 | 147 | -112 | -78 |
| Прирост (к предыдущему году), % | 5,3 | 5,2 | -10,8 | 4,0 | 5,2 | 7,4 | 13,7 | -11,8 | 13,3 | -9,0 | -6,9 |
| Прирост (к 2006г.), % | 5,3 | 5,2 | -6,1 | -2,4 | 2,7 | 10,3 | 25,5 | 10,7 | 25,5 | 14,3 | 6,4 |

Показатель тяжести последствий в ДТП на автомобильных дорогах общего пользования (число погибших на 100 пострадавших)

за период 2006 – 2016 гг.

Таблица 2.3.1д

| Показатель аварийности | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тяжесть последствий ДТП (число погибших/100 пострадавших), чел. | 16,1 | 15,9 | 15,8 | 14,2 | 15,2 | 16,7 | 15,4 | 13,5 | 13,4 | 13,0 | 9,9 |
| Прирост (к предыдущему году), % | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,8 |
| Прирост (к 2006г.), % | -5,0 | -1,2 | -2,0 | -11,7 | -5,3 | 3,7 | -4,5 | -16,2 | -16,5 | -19,2 | -38,2 |

Показатель риска здоровью населения на автомобильных дорогах

общего пользования (число погибших / 100тыс. населения), чел.,

за период 2006 – 2016 гг.

Таблица 2.3.1е

| Показатель аварийности | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель риска здоровью населения (число погибших / 100тыс. населения), человек | 6,7 | 7,0 | 6,2 | 5,7 | 6,5 | 7,8 | 7,9 | 5,9 | 7,1 | 6,0 | 4,2 |
| Прирост (к предыдущему году), % | -0,5 | 4,1 | -11,5 | -7,9 | 14,3 | 19,6 | 1,9 | -25,5 | 19,9 | -15,5 | -29,4 |
| Прирост (к 2006г.), % | -0,5 | 4,1 | -7,9 | -15,2 | -3,1 | 15,9 | 18,1 | -12,1 | 5,5 | -10,9 | -37,1 |

Показатель риска дорожного движения (число погибших / 10 000 транспортных средств) на автомобильных дорогах общего пользования

за период 2006 – 2016 гг.

Таблица 2.3.1з

| Показатель аварийности | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель риска дорожного движения (число погибших / 10 000 ТС) | 3,1 | 3,0 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 2,8 | 2,0 | 2,1 | 1,8 | 1,2 |
| Прирост (к предыдущему году), % | -7,1 | -1,4 | -16,7 | -10,7 | 9,0 | 14,1 | 1,8 | -29,1 | 6,4 | -16,3 | -31,2 |
| Прирост (к 2006г.), % | -7,1 | -1,4 | -17,8 | -26,6 | -20,0 | -8,7 | -7,1 | -34,2 | -29,9 | -41,4 | -59,7 |

3   Места концентрации дорожно-транспортных происшествий на основных магистральных автомобильных дорогах

3.1   Определение мест концентрации ДТП

До мая 2015 года при выявлении аварийно-опасных мест (участков) концентрации ДТП, рассматривались участки между смежными километровыми столбами, где совершено 3 ДТП и более за последние 3 года (2012-2014г.г.).  Данная методика была определена  «Правилами учета и анализа ДТП на автомобильных дорогах Российской Федерации» Согласованная с ГАИ МВД РФ и Утвержденная ФДА РФ в 1998 году.

В 2015г. МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО - РАСПОРЯЖЕНИЕМ от 12 мая 2015 г. N 853-р подготовило документ ОБ ИЗДАНИИ И ПРИМЕНЕНИИ ОДМ 218.6.015-2015 "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕТУ И АНАЛИЗУ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".

В целях реализации в дорожном хозяйстве основных положений Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании" и обеспечения дорожных организаций методическими рекомендациями по учету и анализу дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах:

1. Структурным подразделениям центрального аппарата Росавтодора, федеральным управлениям автомобильных дорог, управлениям автомобильных магистралей, межрегиональным дирекциям по строительству автомобильных дорог федерального значения, территориальным органам управления дорожным хозяйством субъектов Российской Федерации рекомендовать к применению с 18.05.2015г. ОДМ 218.6.015-2015 "Рекомендации по учету и анализу дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах Российской Федерации" (далее - ОДМ 218.6.015-2015).

2. Положения пп. 5.2 и 5.3 ОДМ 218.6.015-2015 применять с 1 января 2017.

Основываясь на вновь введенном документе и применив его для определения мест концентрации ДТП по основным магистральным дорогам – построены линейные графики распределения ДТП на которых наглядно выделены места концентрации дорожно-транспортных происшествий, указаны ранее применённые мероприятия по ликвидации.

Согласно вышеуказанного документа, участком концентрации ДТП ЯВЛЯЕТСЯ: Участок автомобильной дороги не превышающий 1000 м. вне населенного пункта, 200 м. в населенном пункте или перекресток дорог, где в течение последних 12 месяцев произошло три и более ДТП одного вида или 5 и более ДТП независимо от их вида, в результате которых погибли или ранены люди.

По итогам выполненного анализа аварийности за 2016 год (отчетный период 1.01.2016 г. – 31.12.2016 г.), на 22 магистральных автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Кемеровской области, выявлено – 7 мест (участков) концентрации дорожно-транспортных происшествий.

Согласной новой методике определение мест концентрации ДТП, их количество значительно сократилось.

Места концентрации ДТП выявлены на следующих

автомобильных дорогах:

1. На автомобильной дороге Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий-Кемерово-Юрга выявлено 2  места концентрации ДТП:

- км 269 – 270,

- км 256 – 257.

2. На автомобильной дороге Ленинск-Кузнецкий-Новокузнецк-Междуреченск  выявлено 2  места  концентрации ДТП:

- км 157 – 158,

- км 194 – 195.

3. На автомобильной дороге Кемерово – Анжеро-Судженск выявлено 1  место  концентрации ДТП:

- км 14 – 15.

4. На автомобильной дороге Белово-Гурьевск-Салаир выявлено 1  место  концентрации ДТП:

- км 7 – 8.

5. На автомобильной дороге Кузедеево-Мундыбаш-Таштагол 1 место концентрации ДТП:

- км 79-80.

На перечисленных выше автомобильных дорогах наблюдается рост ДТП  который обусловлен в первую очередь по причине увеличения интенсивности транспортного потока,  во-вторых, несоблюдение водителями требований Правил дорожного движения и в-третьих, и самое главное, что на них требуется проведение масштабных мероприятий направленных на снижение аварийности и обеспечения  безопасности дорожного движения, а именно:

- ремонт дорожного покрытия, ликвидация колейности, ямочности,

- спрямления радиусов поворота,

- обеспечение видимости в плане и продольном профиле,

- нанесение горизонтальной дорожной разметки долговечными материалами,

- переустройства автобусных остановок,

- строительство тротуаров и пешеходных дорожек,

- восстановление и строительство линий электропередач с последующим освещением проезжей части, мостов и т.д.

3.2   Линейные графики распределения дорожно-транспортных происшествий (См. Приложение А.)

Приложение А.

Графическая часть

«ЛИНЕЙНЫЕ ГРАФИКИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ

за 2016 год»,

представлена на 77 листах.

### 4   Мероприятия, направленные на снижение аварийности на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Кемеровской области за 2016г.

В 2016 году на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, выполнены следующие мероприятия, направленные на снижение аварийности и обеспечение безопасности дорожного движения:

ПРИЛОЖЕНИЯ

(Графическая часть)

Приложение 1.

Количество ДТП, погибших и раненных за последние 3 года.

Приложение 2.

График распределения ДТП по месяцам.

Приложение 3а, 3б, 3в

Количество ДТП-ТЭС УДС и пострадавших.

Изменение ДТП-ТЭС УДС за последние 10 лет

Количество ДТП-ТЭС УДС и пострадавших по вине дорожной организации

Общее количество ДТП-ТЭС УДС в период с 2014-2016 гг.

Приложение 4.

ДТП-ТЭС УДС, в которых определена вина дорожной организации.

Приложение 5.

Аварийность на автомобильных дорогах общего пользования за период 2006 - 2016 гг.

Приложение 5а.

Аварийность на автомобильных дорогах Кемеровской области с 1996 г. по 2016 г.

Приложение 6.

Нарушения Правил дорожного движения водителями и пешеходами в 2016 г.

Приложение 7.

Количество и вид ДТП за 2016 год.

Приложение 8.

Тенденция изменения числа ДТП за последние 10 лет.

Приложение 9.

Количество погибших в ДТП в период 2006-2016гг.

Приложение 10.

Количество раненных в ДТП в период 2006-2016гг.

Приложение 11.

Состояние аварийности на территории  Российской Федерации

и по Сибирскому Федеральному округу за 2016 г.

Приложение 12.

Показатели аварийности за последние 3 года в РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КЕМЕРОВСКОЙ области и на автомобильных дорогах ГКУ КО «Дирекция автодорог Кузбасса».

Главный специалист ОРС и САД                                                     С.А. Горшинин

17.02.2017г.