- Статистические данные о дорожно-транспортных происшествиях совершенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения в 2017 году

1.1   Состояние аварийности на автомобильных дорогах

В 2016 году на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, обслуживаемых подрядными организациями согласно заключенному государственному контракту с ГКУ КО «Дирекция автомобильных дорог Кузбасса», было зарегистрировано 688 дорожно-транспортных происшествий, в которых 117 человек смертельно травмировано и 1060 человек получили травмы различной степени тяжести.

В 258 зарегистрированных ДТП (38% от общего числа ДТП) ТЭС УДС (транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети) или  неудовлетворительные дорожные условия оказались сопутствующим фактором их совершения, в них погибло 57 человек,  385 травмировано.

В 7 ДТП-ТЭС УДС (1% от общего числа ДТП) или же неудовлетворительные дорожные условия явились сопутствующим фактором, совершения дорожно-транспортных происшествий. В данных ДТП была определена вина дорожной организации. Количество погибших при этом составило 4 человека, а раненных 9 человек.

За отчетный период 2017 года на автомобильных дорогах общего пользования совершено 651 дорожно-транспортное происшествие, в которых 131 человек получили травмы не совместимые с жизнью и 995 человек травмировано.

В 208 зарегистрированных ДТП-ТЭС УДС (32% от общего количества ДТП), отмечены недостатки транспортно-эксплуатационного состояния на месте совершения дорожно-транспортного происшествия, где - 48 человек погибло и 337 получили травмы.

Общее количество ДТП-ТЭС УДС в 2017 году по отношению к 2016 году снизилось на 50 дорожно-транспортных происшествий, что составило 32% от общего количества зарегистрированных ДТП, на фоне общего снижения количества ДТП (5% или 37 ДТП).

В 2017 году - ДТП, в которых сопутствующим фактором свершения явились недостатки транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети и в которых была бы определена первоочередная вина (причина) дорожной организации - НЕ ДОПУЩЕНО!

Согласно внутреннему документу ГАИ, «Наставления по организации деятельности службы дорожной инспекции и организации движения Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации» выявление дорожных условий, сопутствующих совершению ДТП, осуществляется и определяется при наличии пострадавших, анализом каждого ДТП, где выявляются закономерности в нарушении правил, нормативов и стандартов в области обеспечения безопасности дорожного движения, либо в поведении водителей и пешеходов, сопутствующие ДТП. При этом определяются параметры дорожных условий ДТП, связанные

между собой по времени, месту, сопутствующим причинам, видам и условиям совершения, а именно:

- состояние проезжей части, обочин, откосов земляного полотна;

- существующий план и профиль автомобильной дороги;

- элементы обустройства автомобильных дорог;

- погодные условия и видимость;

- установленная организация дорожного движения;

- объём движения и интенсивность транспортных и пешеходных потоков.

Ранее органами ГАИ рассматривались и выставлялись в материалах зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий неудовлетворительные дорожные условия как сопутствующие их совершению. Однако, начиная с 2013 года ГАИ стала выставлять не дорожные условия, сопутствующие совершению того или иного ДТП, а недостатки транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети в месте совершения ДТП (даже если они и не имеют отношения к совершению того или иного ДТП).  Кодификатор данных недостатков насчитывает 29 пунктов, к которому прилагается также и кодификатор факторов (14 позиций), оказывающих влияние на режим движения в месте совершения ДТП. Новый подход к учету ДТП органами ГИБДД дал резкий рост ДТП-ТЭС УДС (неудовлетворительные дорожные условия).

Сравнительные данные по аварийности на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, за 2016 и 2017 год приведены в  таблице № 1,  № 1а   и   № 1б.

Таблица №1

| ДТП | 2016г. | 2017г. | Рост "+", снижение "-" |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в еденицах | в % |
| Всего ДТП | 688 | 651 | -37 | -5,4 |
| погибло | 117 | 131 | 14 | 12,0 |
| ранено | 1060 | 995 | -65 | -6,1 |
| в т.ч. ДТП-ТЭС УДС | 258 | 208 | -50 | -19,4 |
| погибло | 57 | 48 | -9 | -15,8 |
| ранено | 385 | 337 | -48 | -12,5 |
| в т.ч. ДТП-ТЭС УДС по вине дорожной организации | 7 | 0 | -7 | -100,0 |
| погибло | 4 | 0 | -4 | -100,0 |
| ранено | 9 | 0 | -9 | -100,0 |

Уровень дорожно-транспортных происшествий

Таблица №1а

  - Распределение дорожно-транспортных происшествий по месяцам

По данным представленным в таблице №2  и графика распределения ДТП (см, стр.5) видно, что распределение дорожно-транспортных происшествий по месяцам увеличивается в основном с наступлением летнего периода и продолжается до сентября месяца (июнь-август).

Пик ДТП в 2017 году пришелся на июль, август, ноябрь и декабрь месяц и составил по 72, 75, 79 и 79 дорожных происшествий соответственно.  Рост ДТП обусловлен и связан в первую очередь с открытием дачного сезона, т.е. в тот момент, когда значительно увеличивается число автомототранспортных средств на автомобильных дорогах. В зимние месяцы, рост ДТП в первую очередь связан с чем, что водители не своевременно установили зимнюю резину, а также человеческий фактор внес свои корректировки в статистику зарегистрированных ДТП (самоуверенность водителей, навыки зимнего вождения после летнего сезона, культура вождения).

Рост дорожно-транспортных происшествий обусловлено также и тем, что по Госавтоинспекции в целом, произошло значительное сокращение штатной численности подразделений дорожно-патрульной службы (ДПС ГАИ), уменьшилось число ежедневно выставляемых мобильных экипажей ДПС. Сокращение с 2012г. количества экипажей ДПС патрулирующих автомобильные дороги, привело к увеличению не дисциплинированных водителей, при этом общее количество ДТП  и количество травмированных, сократилось.

Необходимо отметить тот факт, что показатель аварийности 2017 года по отношению к 2016 году снизился и составил – 5,4% (или 37 ДТП). Число погибших  при совершении ДТП в 2017 году увеличилось на 12% (14 человек) по отношению к 2016 году.  Количество травмированных при ДТП в 2017 году значительно снизилось по отношению к 2016 году и составило 6,1% или 65 человек.

Большая часть зарегистрированных ДТП пришлась на III-IV квартал 2017 г. (197 и 217 ДТП соответственно). Это объясняется тем, что на III квартал приходится пик интенсивности движения за счет максимального использования транспортных средств владельцами личного транспорта, началом сельскохозяйственных работ и т.д. В августе 2017 года зарегистрировано наибольшее число ДТП по отношению к остальным летним месяцам года.  Рост дорожных происшествий в IV квартале, - это не соответствие резины (колёс) автотранспорта погодным условиям.

1.3   Дорожно-транспортные происшествия с транспортно-эксплуатационным состоянием улично-дорожной сети, в которых усматривается вина дорожной организации

Проведя мониторинг дорожно-транспортные происшествий,  представленных в таблице №2  можно сказать, что в сравнении с 2016 годом количество дорожных происшествий в которых сопутствующей причиной их совершения явились неудовлетворительные транспортно-эксплуатационные

показатели улично-дорожной сети (дорожные условия), снизилось на -32% или на 50 ДТП.

ДТП-ТЭС УДС по вине дорожной организации в 2017 году на сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения  Кемеровской области - НЕ ДОПУЩЕНО.

Перечень и количество ДТП в которых сопутствующей причиной свершения  отмечено транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети (неудовлетворительные дорожные условия) представлен в табличной форме и выглядит следующим образом:

| Кодификатор дефектов ТЭС УДС на месте совершения ДТП | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- |
| (01 - неровное покрытие). | 14 | 12 |
| (02 - дефекты покрытия). | 2 | 2 |
| (03 - низкие сцепные качества покрытия). | - | - |
| (04 - недостатки зимнего содержания). | 42 | 27 |
| (05 - сужение проезжей части). | 2 | 5 |
| (06 - неудовлетворительное состояние разделительной полосы). | - | - |
| (07 - неудовлетворительное состояние обочин). | 8 | 5 |
| (08 - отсутствие, плохая различимость горизонтальной разметки). | 64 | 61 |
| (09 - отсутствие, плохая различимость вертикальной разметки). | - | - |
| (10 - отсутствие элементов обустройства остановочного пункта). | 2 | 2 |
| (11 - отсутствие тротуаров). | 7 | 10 |
| (14 - неисправность светофора). | - | 1 |
| (15 - отсутствие, дорожных знаков в необходимых местах). | 7 | 4 |
| (16 - неправильное применение, плохая видимость дорожных знаков). | 8 | 5 |
| (17 - отсутствие дорожных ограждений в необходимых местах). | 70 | 49 |
| (18 - отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах). | 1 |  |
| (19 - несоответствие дорожного ограждений предъявляемым требованиям). | 14 | 13 |
| (20 - отсутствие направляющих устройств и световозвращающих элементов на них) | 1 | - |
| (22 - отсутствие временных ТСОД в местах производства работ) | 3 | 1 |
| (23 - отсутствие освещения) | 10 | 9 |
| (24 - недостаточное освещение) | 1 | - |
| (25 - неисправное освещение) | 1 | - |
| (26 - несоответствие люков смотровых колодцев предъявляемым требованиям) | - | - |
| (27 - несоответствие железнодорожного переезда предъявляемым требованиям) | 1 | - |
| (28 - нарушения в размещении наружной рекламы) | - | 2 |
| ВСЕГО: | 258 | 208 |

  - Распределение ДТП по видам происшествий

где:

- С      - столкновение,

- О      - опрокидывание,

- Нп    - наезд на пешехода,

- Нстс – наезд на стоящее транспортное средство,

- Нпр  - наезд на препятствие,

- Нв    - наезд на велосипедиста,

- Нг     - наезд на гужевой транспорт,

- Пп    - падение пассажира,

- И       - иной вид.

Рассмотрев показатели представленные в таблице №3 можно сказать, что по основным «магистральным» автомобильным дорогам общего пользования зарегистрировано 428 дорожно-транспортных происшествий, где 84 человек погиб и 683 получили травмы различной степени тяжести.

На региональных автомобильных дорогах (местных) зарегистрировано - 223 дорожно-транспортных происшествия, в которых смертельно травмировано – 47 человек и 312 было травмировано.

Наиболее «распространенным» видом совершения ДТП на «магистральных» автомобильных дорогах являются:

- «Столкновение» - (226 случаев или 53% от всех ДТП);

- «Опрокидывание» - (80 случаев или 19%);

- «Наезд на пешехода» - (51 происшествие или 12%);

- «Наезд на препятствие» - (31 случаев или 7%);

- «Наезд на стоящее транспортное средство» - (18 случаев или 4%);

- «Иной» - (17 происшествий или 4%);

- «Наезд на велосипедиста» - (2 случая или 0,1%);

- «Падение пассажира» - (1 случай или 0,1%),

- «Наезд на гужевой транспорт» - (2 случая или 0,1%).

Как распределились ДТП по видам - на региональных автомобильных дорогах общего пользования, можно наблюдать по строке 20, таблицы №3.

1.5   Результаты мониторинга нарушений Правил дорожного движения водителями и пешеходами (См. страницу 11).

Анализируя данные, представленные в таблице №4 в целом по сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, можно сделать заключение об основных случаях совершения дорожно-транспортных происшествий.

Наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах области происходит из-за несоблюдения водителями транспортных средств и пешеходами   -  Правил дорожного движения (ПДД).

Как следует из оценки основных нарушений ПДД, часто нарушаемыми являются следующие такие пункты как:

1. выезд на полосу встречного движения,

(137 ДТП или 21=% от общего числа ДТП);

2. несоответствие скоростного режима конкретным условиям движения,

(110 ДТП или 17% от общего числа ДТП);

3. расположение транспортных средств на проезжей части

(107 ДТП или 16% от общего числа ДТП);

4. другие нарушения ПДД,

(66 ДТП или 10%  от общего числа ДТП);

5. несоблюдение очередности проезда,

(55 ДТП или 8% от общего числа ДТП);

6. несоблюдение дистанции,

(54 ДТП или 8% от общего числа ДТП;

7.  ходьба вдоль проезжей части,

(27 ДТП или 4% от общего числа происшествий);

8. нарушение правил обгона,

(21 ДТП или 3% от общего числа ДТП).

9. иные нарушения

(13 ДТП или 2% от общего числа происшествий);

10.  нарушение правил перестроения,

(13 ДТП или 2% от общего числа ДТП).

11. переход вне пешеходного перехода,

(13 ДТП или 2% от общего числа происшествий);

12. нарушение правил проезда пешеходных переходов,

(13 ДТП или 2% от общего числа происшествий);

13. нарушение требований дорожных знаков,

(8 ДТП или 1% от общего числа происшествий);

14. нарушение правил эксплуатации технически неисправного ТС,

(4 ДТП или 1% от общего числа происшествий);

Остальная часть дорожно-транспортных происшествий зарегистрированных в 2017 году на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения от 1 до 4 происшествий.

  - Распределение ДТП по основным автомобильным дорогам

Распределение ДТП по «магистральным» автомобильным дорогам, представленных в таблице №5 показывает, что наиболее аварийно-опасными являются такие автомобильные дороги как:

- Ленинск-Кузнецкий-Новокузнецк-Междуреченск, км 14-46,6, км 46,6-85, км 121-133, км 156-215 – зарегистрировано 85 ДТП;

- Ленинск-Кузнецкий-Прокопьевск-Новокузнецк, км 0-124 – совершено 74 ДТП;

- Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий-Кемерово-Юрга, км 150-255-330-347-427 - совершено 67 ДТП;

- Бийск-Мартыново-Кузедеево-Новокузнецк, км 161-246 – совершено 35 ДТП

- Кемерово-Промышленная, км 8-67 - совершено 24 ДТП;

- Кемерово-Анжеро-Судженск, км 0-63 - совершено 24 ДТП;

- Белово-Коновалово-Прокопьевск, км 8-90  - совершено 21 ДТП;

- Кемерово-Ленинск-Кузнецкий (автомагистраль), км 0-49 – допущено 18 ДТП.

- Кузедеево-Мундыбаш-Таштагол, км 0-105 - совершено 14 ДТП;

- Белово-Гурьевск-Салаир, км 4-43 - совершено 13 ДТП;

- Томск-Мариинск, км 72-205 - совершено 13 ДТП;

- Карагайла-Трудармейский-Михайловка, км 0-26,  - совершено 11 ДТП;

- Ленинск-Кузнецкий-Промышленная-Журавлево, км 0-97 – произошло 9 ДТП;

- Кемерово-Яшкино-Тайга, км  18,4-84, 90-113,5  - совершено 9 ДТП;

- Алтай-Кузбасс, км 137-230  - совершено 8 ДТП;

- Осинники-Сосновка, км 0-17,6  - совершено 8 ДТП;

- Тяжинский-Тисуль, км 2,5-43,  - совершено 5 ДТП;

- Анжеро-Судженск-Яя-Ижморский, км 3-47,7 - совершено 4 ДТП;

- ул.Терешковой – город спутник Лесная Поляна, км 0-8 – 3 ДТП.

- Новокузнецк-Осинники, км 0-15 - совершено 2 ДТП;

Распределение ДТП и ДТП-ТЭС УДС по подрядным организациям, обслуживающим подведомственную сеть автомобильных дорог общего пользования регионального значения согласно государственного контракта с ГКУ КО «Дирекция автодорог Кузбасса», представлены в таблице № 6. (См. страницу 14).

2    Безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах

общего пользования регионального или межмуниципального значения Кемеровской области

2.1   Основные показатели аварийности за последние 3 года

Примечание: 1. Показатель тяжести последствий ДТП – количество погибших на 100 пострадавших.

Подавляющее число ДТП  на автомобильных дорогах общего пользования совершается по причине нарушения Правил дорожного движения (ПДД) участниками движения, а именно водителями, пешеходами.

а/м – АВТОМАГИСТРАЛЬ

  - Дорожно-транспортные происшествия, в которых отмечены недостатки транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети ДТП-ТЭС УДС (дорожные условия)

| ДУ, сопутствующие совершению ДТП | Кол-во ДТП-ДУ* по условиям, сопутствующим их возникновению в 2017 году | Кол-во ДТП-ДУ* по условиям, сопутствующим их возникновению в 2016 году | 2017 г. к 2016 г. (+/-, %) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего, шт. | Доля, % от общего числа ДТП-ДУ | Всего, шт. | Доля, % от общего числа ДТП-ДУ |  |
| (01 - неровное покрытие). | 12 | 5,1 | 14 | 5,5 | -14,3 |
| (02 - дефекты покрытия). | 2 | 0,8 |  | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| (04 - недостатки зимнего содержания). | 27 | 11,4 | 42 | 16,5 | -35,7 |
| (05 - сужение проезжей части). | 5 | 2,1 | 2 | 0,8 | 150,0 |
| (07 - неудовлетворительное состояние обочин). | 5 | 2,1 | 8 | 3,1 | -37,5 |
| (08 - отсутствие, плохая различимость горизонтальной разметки). | 61 | 25,7 | 64 | 25,2 | -4,7 |
| (10 - отсутствие элементов обустройства остановочного пункта). | 2 | 0,8 | 2 | 0,8 | 0,0 |
| (11 - отсутствие тротуаров). | 10 | 4,2 | 7 | 2,8 | 42,9 |
| (14 - неисправность светофора). | 1 | 0,4 |  | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| (15 - отсутствие, дорожных знаков в необходимых местах). | 4 | 1,7 | 7 | 2,8 | -42,9 |
| (16 - неправильное применение, плохая видимость дорожных знаков). | 5 | 2,1 | 8 | 3,1 | -37,5 |
| (17 - отсутствие дорожных ограждений в необходимых местах). | 49 | 20,7 | 71 | 28,0 | -31,0 |
| (19 - несоответствие дор. ограждений предъявляемым требованиям). | 13 | 5,5 | 14 | 5,5 | -7,1 |
| (22 - отсутствие временных ТСОД в местах производства работ) | 1 | 0,4 | 3 | 1,2 | -66,7 |
| (23 - отсутствие освещения) | 9 | 3,8 | 10 | 3,9 | -10,0 |
| (28 - нарушения в размещении наружной рекламы) | 2 | 0,8 |  | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
|  | 208 |  | 256 |  |  |

2.3      Показатели аварийности при оценке безопасности дорожного движения.

2.3.1 Динамика изменения основных показателей аварийности на автомобильных дорогах общего пользования за период 2007-2017 гг.

При оценке безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Кемеровской области используются следующие основные показатели аварийности:

- плотность ДТП, (ед.);

- число пострадавших, (чел.);

- число погибших, (чел.);

- число раненых, (чел.);

- тяжесть последствий ДТП, (число погибших/100пострадавших, чел);

- показатель риска здоровью населения, (число погибших/100 тыс.    населения, чел);

- показатель риска дорожного движения, (число погибших на 10 тыс. ТС).

В табл. 2.3.1а – 2.3.1з приведены данные об изменениях основных показателей аварийности за период 2006-2016гг. и построены графики:

Количество ДТП на автомобильных дорогах общего пользования

за период 2007 – 2017гг.

Таблица 2.3.1а

| Показатель аварийности | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число ДТП, (ед.) | 703 | 698 | 684 | 733 | 754 | 863 | 796 | 826 | 729 | 688 | 651 |
| Прирост (ед.) | 33 | -5 | -14 | 49 | 21 | 109 | -67 | 30 | -97 | -41 | -37 |
| Прирост (к предыдущему году), % | 4,9 | -0,7 | -2,0 | 7,2 | 2,9 | 14,5 | -7,8 | 3,8 | -11,7 | -5,6 | -5,4 |
| Прирост (к 2007г.), % | 4,9 | 4,2 | 2,1 | 9,4 | 12,5 | 28,8 | 18,8 | 23,3 | 8,8 | 2,7 | -7,4 |

Количество пострадавших в ДТП на автомобильных дорогах общего пользования за период 2007 – 2017 гг.

Таблица 2.3.1б

| Показатель аварийности | 2007г | 2008г | 2009г | 2010г | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число пострадавших, чел. | 1246 | 1110 | 1133 | 1207 | 1319 | 1477 | 1275 | 1444 | 1308 | 1177 | 1126 |
| Прирост, (человек) | 59 | -136 | 23 | 74 | 112 | 158 | -202 | 169 | -136 | -131 | -51 |
| Прирост (к предыдущему году), % | 5,0 | -10,9 | 2,1 | 6,5 | 9,3 | 12,0 | -13,7 | 13,3 | -9,4 | -10,0 | -4,3 |
| Прирост (к 2007г.), % | 5,0 | -6,5 | -4,5 | 1,7 | 11,1 | 24,4 | 7,4 | 21,7 | 10,2 | -0,8 | -9,6 |

Количество погибших в ДТП на автомобильных дорогах общего пользования за период 2007 – 2017 гг.

Таблица 2.3.1в

| Показатель аварийности | 2007г | 2008г | 2009г | 2010г | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число погибших, чел. | 198 | 175 | 161 | 184 | 220 | 227 | 172 | 194 | 170 | 117 | 131 |
| Прирост, (человек) | 7 | -23 | -14 | 23 | 36 | 7 | -55 | 22 | -24 | -53 | 14 |
| Прирост (к предыдущему году), % | 3,7 | -11,6 | -8,0 | 14,3 | 19,6 | 3,2 | -24,2 | 12,8 | -12,4 | -31,2 | 12,0 |
| Прирост (к 2007г.), % | 3,7 | -8,4 | -15,7 | -3,7 | 15,2 | 18,8 | -9,9 | 1,6 | -11,0 | -38,7 | -33,8 |

Количество раненных в ДТП на автомобильных дорогах общего пользования, в период 2007 – 2017 гг.

Таблица 2.3.1г

| Показатель аварийности | 2007г | 2008г | 2009г | 2010г | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число раненых, чел. | 1048 | 935 | 972 | 1023 | 1099 | 1250 | 1103 | 1250 | 1138 | 1060 | 995 |
| Прирост, (человек) | 52 | -113 | 37 | 51 | 76 | 151 | -147 | 147 | -112 | -78 | -65 |
| Прирост (к предыдущему году), % | 5,2 | -10,8 | 4,0 | 5,2 | 7,4 | 13,7 | -11,8 | 13,3 | -9,0 | -6,9 | -6,1 |
| Прирост (к 2007г.), % | 5,2 | -6,1 | -2,4 | 2,7 | 10,3 | 25,5 | 10,7 | 25,5 | 14,3 | 6,4 | -5,1 |

Показатель тяжести последствий в ДТП на автомобильных дорогах общего пользования (число погибших на 100 пострадавших)

за период 2007 – 2017 гг.

Таблица 2.3.1д

| Показатель аварийности | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тяжесть последствий ДТП (число погибших/100 пострадавших), чел. | 15,9 | 15,8 | 14,2 | 15,2 | 16,7 | 15,4 | 13,5 | 13,4 | 13,0 | 9,9 | 11,6 |
| Прирост (к предыдущему году), % | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 1,2 |
| Прирост (к 2007г.), % | -1,2 | -2,0 | -11,7 | -5,3 | 3,7 | -4,5 | -16,2 | -16,5 | -19,2 | -38,2 | -26,8 |

Показатель риска здоровью населения на автомобильных дорогах

общего пользования (число погибших / 100тыс. населения), чел.,

за период 2007– 2017 гг.

Таблица 2.3.1е

| Показатель аварийности | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель риска здоровью населения (число погибших / 100тыс. населения), человек | 7,0 | 6,2 | 5,7 | 6,5 | 7,8 | 7,9 | 5,9 | 7,1 | 6,0 | 4,2 | 4,7 |
| Прирост (к предыдущему году), % | 4,1 | -11,5 | -7,9 | 14,3 | 19,6 | 1,9 | -25,5 | 19,9 | -15,5 | -29,4 | 11,9 |
| Прирост (к 2007г.), % | 4,1 | -7,9 | -15,2 | -3,1 | 15,9 | 18,1 | -12,1 | 5,5 | -10,9 | -37,1 | -32,3 |

Показатель риска дорожного движения (число погибших / 10 000 транспортных средств) на автомобильных дорогах общего пользования

за период 2007 – 2017 гг.

Таблица 2.3.1з

| Показатель аварийности | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель риска дорожного движения (число погибших / 10 000 ТС) | 3,0 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 2,8 | 2,0 | 2,1 | 1,8 | 1,2 | 1,3 |
| Прирост (к предыдущему году), % | -1,4 | -16,7 | -10,7 | 9,0 | 14,1 | 1,8 | -29,1 | 6,4 | -16,3 | -31,2 | 6,3 |
| Прирост (к 2007г.), % | -1,4 | -17,8 | -26,6 | -20,0 | -8,7 | -7,1 | -34,2 | -29,9 | -41,4 | -59,7 | -56,5 |

3        Места концентрации дорожно-транспортных происшествий на основных магистральных автомобильных дорогах

3.1   Определение мест концентрации ДТП

До мая 2015 года при выявлении аварийно-опасных мест (участков) концентрации ДТП, рассматривались участки между смежными километровыми столбами, где совершено 3 ДТП и более за последние 3 года (2012-2014г.г.).  Данная методика была определена  «Правилами учета и анализа ДТП на автомобильных дорогах Российской Федерации» Согласованная с ГАИ МВД РФ и Утвержденная ФДА РФ в 1998 году.

В 2015г. МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО - РАСПОРЯЖЕНИЕМ от 12 мая 2015 г. N 853-р подготовило документ ОБ ИЗДАНИИ И ПРИМЕНЕНИИ ОДМ 218.6.015-2015 "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕТУ И АНАЛИЗУ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".

В целях реализации в дорожном хозяйстве основных положений Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании" и обеспечения дорожных организаций методическими рекомендациями по учету и анализу дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах:

1. Структурным подразделениям центрального аппарата Росавтодора, федеральным управлениям автомобильных дорог, управлениям автомобильных магистралей, межрегиональным дирекциям по строительству автомобильных дорог федерального значения, территориальным органам управления дорожным хозяйством субъектов Российской Федерации рекомендовать к применению с 18.05.2015г. ОДМ 218.6.015-2015 "Рекомендации по учету и анализу дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах Российской Федерации" (далее - ОДМ 218.6.015-2015).

2. Положения пп. 5.2 и 5.3 ОДМ 218.6.015-2015 применять с 1 января 2017.

Основываясь на вновь введенном документе и применив его для определения мест концентрации ДТП по основным магистральным дорогам – построены линейные графики распределения ДТП на которых наглядно выделены места концентрации дорожно-транспортных происшествий, указаны ранее применённые мероприятия по ликвидации.

Согласно вышеуказанного документа, участком концентрации ДТП ЯВЛЯЕТСЯ:   Участок автомобильной дороги не превышающий 1000 м. вне населенного пункта, 200 м. в населенном пункте или перекресток дорог, где в течение последних 12 месяцев произошло три и более ДТП одного вида или 5 и более ДТП независимо от их вида, в результате которых погибли или ранены люди.

По итогам выполненного анализа аварийности за 2017 год (отчетный период 1.01.2017 г. – 31.12.2017 г.), на 20 автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения

Кемеровской области, всего выявлено – 7 (2016г. - 7мест) мест (участков) концентрации дорожно-транспортных происшествий.

Согласно новой методике, определение мест концентрации ДТП, и их количество значительно сократилось.

Места концентрации ДТП выявлены по итогам 2017 года на следующих автомобильных дорогах общего пользования:

| № п/п | Автомобильная дорога | Местоположение участка | Вид ДТП |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий-Кемерово-Юрга, пересечение - Промышленная-Ваганово, - Подъезд к с.Ваганово АО "Автодор", Промышленновский ф-л | км 164-165 (164+150 -С) | 3- Столкновения |
| 2 | Ленинск-Кузнецкий-Новокузнецк-Междуреченск, (кладбище, садовое общество, примыкания, кафе "ВСТРЕЧА" АО "Автодор", Полысаевский ф-л | км 27-28 (27+058-С 27+650-С 27+150-С) | 3 - Столкновения |
| 3 | Ленинск-Кузнецкий-Новокузнецк-Междуреченск, (г.Мыски, пешеходный переход, магазины, АЗС, СТО, вокзал, путепровод ж/д), (ОАО Новокузнецкое ДРСУ) | км 180-181 (180+570-С 180+100-Нп 180+050-С 180+800-О 180+165-Нп) | 2 - Столкновения, 2 - Наезд на пешехода, 1- Опрокидывание, |
| 4 | Бийск-Мартыново-Кузедеево-Новокузнецк, (Кузедеево, примыкание, АЗС "Лукойл", Кафе, Магазин ), (ОАО Новокузнецкое ДРСУ) | км 199-200 (199+700-С 199+960-С 199+500-С) | 3 - Столкновения |
| 5 | Бийск-Мартыново-Кузедеево-Новокузнецк, (сплошная линия 1.1, опасные повороты, спуск, подъём ), (ОАО Новокузнецкое ДРСУ) | км 243-244 (243+300-С, 243+550-С 243+500-С 243+500-Нстс 243+500-С) | 4 - Столкновения 1 - Наезд на стоящее ТС |
| 6 | Мариинск-п.Калининский, км 2-3 (перегон, прямой участок между нас. Пунктами) (АО "ЕнисейАвтодор", ф-л "Мариинскавтодор") | км 2-3 (2+492-Нп, 2+301- Нп, 3+157-Нп) | 3 - Наезд на пешехода |
| 7 | Белово-Гурьевск-Салаир, км 17-18, (примыкание), (ОАО "Автодор" Гурьевский ф-л) | км 17-19 (17+600-с 17+730-с 18+411-с 18+016-с) | 4 - Столкновения |

На перечисленных выше автомобильных дорогах наблюдается рост ДТП  который обусловлен в первую очередь по причине увеличения интенсивности транспортного потока,  во-вторых несоблюдение участниками дорожного

движения требований Правил дорожного движения и в-третьих, и самое главное, что на них требуется проведение масштабных мероприятий направленных

на снижение аварийности и обеспечения безопасности дорожного движения, а именно:

- ремонт дорожного покрытия, ликвидация колейности, ямочности,

- спрямления радиусов поворота,

- обеспечение видимости в плане и продольном профиле,

- нанесение горизонтальной дорожной разметки долговечными материалами,

- переустройства автобусных остановок,

- строительство тротуаров и пешеходных дорожек,

- восстановление и строительство линий электропередач с последующим освещением проезжей части, мостов и т.д.

### 4  Мероприятия, направленные на снижение аварийности на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Кемеровской области за 2017г.

В 2017 году на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, были выполнены следующие мероприятия, направленные на снижение аварийности и обеспечение безопасности дорожного движения:

Главный специалист ОРС и САД                                               С.А. Горшинин

16.02.2018г.