- Статистические данные о дорожно-транспортных происшествиях совершенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения в 2019 году.

1.1   Состояние аварийности на автомобильных дорогах.

В 2018 году на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, обслуживаемых подрядными организациями согласно заключенному государственному контракту с ГКУ КО «Дирекция автомобильных дорог Кузбасса», зарегистрировано 638 дорожно-транспортных происшествий, где 145 человек смертельно травмировано и 972 человека получили травмы различной степени тяжести.

В 256 зарегистрированных ДТП (40% от общего числа ДТП) ТЭС УДС (транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети) или  неудовлетворительные дорожные условия оказались сопутствующим фактором их совершения, в них погибло 60 человек,  372 было травмировано.

За отчетный период 2019 года на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения совершено 634 дорожно-транспортных происшествия (снижение к АППГ на 1,0% или 4ДТП), в которых 135 человек получили травмы не совместимые с жизнью и 970 человек, было травмировано.

В 197 зарегистрированных ДТП-ТЭС УДС (снижение к АППГ 31% от общего количества ДТП, или 62 ДТП), отмечены недостатки транспортно-эксплуатационного состояния на месте совершения дорожно-транспортного происшествия, где - 53 человека погибло и 313 получили травмы различной степени тяжести.

Общее количество ДТП-ТЭС УДС в 2019 году по отношению к 2018 году снизилось на 59 дорожно-транспортных происшествий, что составило 31% от общего количества зарегистрированных ДТП, на фоне общего снижения количества ДТП (1% или 9 ДТП).

Согласно внутреннему документу ГАИ, «Наставления по организации деятельности службы дорожной инспекции и организации движения Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации» выявление дорожных условий, сопутствующих совершению ДТП, осуществляется и определяется при наличии пострадавших, анализом каждого ДТП, где выявляются закономерности в нарушении правил, нормативов и стандартов в области обеспечения безопасности дорожного движения, либо в поведении водителей и пешеходов, сопутствующие ДТП. При этом определяются параметры дорожных условий ДТП, связанные

между собой по времени, месту, сопутствующим причинам, видам и условиям совершения, а именно:

- состояние проезжей части, обочин, откосов земляного полотна;

- существующий план и профиль автомобильной дороги;

- элементы обустройства автомобильных дорог;

- погодные условия и видимость;

- установленная организация дорожного движения;

- объём движения и интенсивность транспортных и пешеходных потоков.

Ранее органами ГАИ рассматривались и выставлялись в материалах зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий неудовлетворительные дорожные условия как сопутствующие их совершению. Однако, начиная с 2013 года ГАИ стала выставлять не дорожные условия, сопутствующие совершению

того или иного ДТП, а недостатки транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети в месте совершения ДТП (даже если они и не имеют отношения к совершению того или иного ДТП).  Кодификатор данных недостатков насчитывает 29 пунктов, к которому прилагается также и кодификатор факторов (14 позиций), оказывающих влияние на режим движения в месте совершения ДТП. Новый подход к учету ДТП органами ГИБДД дал резкий рост ДТП-ТЭС УДС (неудовлетворительные дорожные условия).

Сравнительные данные по аварийности на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, за 2018 и 2019 год приведены в  таблице № 1,  № 1а   и   № 1б.

Таблица №1

| ДТП | 2018г. | 2019г. | Рост "+", снижение "-" |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в единицах | в % |
| Всего ДТП | 638 | 634 | -4 | -0,6 |
| погибло | 145 | 135 | -10 | -6,9 |
| ранено | 972 | 970 | -2 | -0,2 |
| в т.ч. ДТП-ТЭС УДС | 256 | 197 | -59 | -23,0 |
| погибло | 60 | 53 | -7 | -11,7 |
| ранено | 372 | 313 | -59 | -15,9 |

Уровень дорожно-транспортных происшествий

Таблица №1а

  - Распределение дорожно-транспортных происшествий по месяцам

По данным представленным в таблице №2  и графика распределения ДТП (см, стр.5) видно, что распределение дорожно-транспортных происшествий по месяцам увеличивается в основном с наступлением летнего периода и продолжается до сентября месяца (май-август).

Пик ДТП в 2019 году пришелся на июль и август месяц, и составил по 66 и 83  дорожных происшествий соответственно.  Рост ДТП обусловлен и связан в первую очередь с открытием дачного сезона, т.е. в тот момент, когда значительно увеличивается число автомототранспортных средств на автомобильных дорогах. В зимние месяцы, рост ДТП в первую очередь связан с чем, что водители не своевременно установили зимнюю резину, а также человеческий фактор внёс свои корректировки в статистику зарегистрированных ДТП (самоуверенность водителей, навыки зимнего вождения после летнего сезона, культура вождения).

Рост дорожно-транспортных происшествий обусловлено также и тем, что по Госавтоинспекции в целом, произошло значительное сокращение штатной численности подразделений дорожно-патрульной службы (ДПС ГАИ), уменьшилось число ежедневно выставляемых мобильных экипажей ДПС. Сокращение с 2012г. количества экипажей ДПС патрулирующих автомобильные дороги, привело к увеличению не дисциплинированных водителей, при этом общее количество ДТП  и количество травмированных, увеличилось.

Необходимо отметить тот факт, что количество ДТП, показатели состояния аварийности за отчетный период 2019 года по отношению к 2018 году снизился и

составил – 1 % (или 9 ДТП). Число погибших  при совершении ДТП в 2018 году снизилось на 7% или на 10 человек, по отношению к 2018 году. Количество травмированных при ДТП в 2019 году также снизилось по отношению к 2018 году и составило 2 человека (0,2%).

Большая часть зарегистрированных ДТП пришлась на III-IV квартал 2019 г. (206 и 186 ДТП соответственно). Это объясняется тем, что на III квартал приходится пик интенсивности движения за счет максимального использования транспортных средств владельцами личного транспорта, началом сельскохозяйственных работ и т.д. В августе 2019 года зарегистрировано наибольшее число ДТП по отношению к остальным месяцам года.  Рост дорожно-транспортных происшествий в IV квартале (ноябрь), - это в первую очередь не соответствие резины (колёс) автотранспорта погодным условиям. Не соблюдение ПДД, водителями транспортных средств после окончания летнего периода.

1.3   Дорожно-транспортные происшествия с транспортно-эксплуатационным состоянием улично-дорожной сети, в которых усматривается вина дорожной организации.

Проведя мониторинг дорожно-транспортных происшествий,  представленных в таблице №2  можно сказать, что в сравнении с 2018 годом количество дорожных происшествий в которых сопутствующей причиной их совершения явились неудовлетворительные транспортно-эксплуатационные показатели улично-дорожной сети (дорожные условия), снизилось на 23% или на 59 ДТП.

ДТП-ТЭС УДС по вине дорожной организации в 2019 году на сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения  Кемеровской области - НЕ ДОПУЩЕНО.

Перечень и количество ДТП в которых сопутствующей причиной свершения  отмечено транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети (неудовлетворительные дорожные условия) представлен в табличной форме и выглядит следующим образом:

| Кодификатор дефектов ТЭС УДС на месте совершения ДТП | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- |
| (01 - неровное покрытие). | 12 | 10 |
| (02 - дефекты покрытия). | 8 | 2 |
| (03 - низкие сцепные качества покрытия). |  | 0 |
| (04 - недостатки зимнего содержания). | 29 | 23 |
| (05 - сужение проезжей части). |  | 1 |
| (06 - неудовлетворительное состояние разделительной полосы). |  | 0 |
| (07 - неудовлетворительное состояние обочин). | 14 | 6 |
| (08 - отсутствие, плохая различимость горизонтальной разметки). | 84 | 58 |
| (09 - отсутствие, плохая различимость вертикальной разметки). |  | 0 |
| (10 - отсутствие элементов обустройства остановочного пункта). | 2 | 4 |
| (11 - отсутствие тротуаров). | 14 | 20 |
| (14 - неисправность светофора). |  | 0 |
| (15 - отсутствие, дорожных знаков в необходимых местах). | 7 | 0 |
| (16 - неправильное применение, плохая видимость дорожных знаков). | 1 | 0 |
| (17 - отсутствие дорожных ограждений в необходимых местах). | 59 | 1 |
| (18 - отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах). |  | 9 |
| (19 - несоответствие дорожного ограждений предъявляемым требованиям). | 13 | 35 |
| (20 - отсутствие направляющих устройств и световозвращающих элементов на них) |  | 1 |
| (22 - отсутствие временных ТСОД в местах производства работ) | 1 | 12 |
| (23 - отсутствие освещения) | 3 | 2 |
| (24 - недостаточное освещение) |  | 1 |
| (25 - неисправное освещение) | 1 | 2 |
| (28 - нарушения в размещении наружной рекламы) |  | 9 |
| ВСЕГО: | 256 | 197 |

  - Распределение ДТП по видам происшествий.

где:

- С      - столкновение,

- О      - опрокидывание,

- Нп    - наезд на пешехода,

- Нстс – наезд на стоящее транспортное средство,

- Нпр  - наезд на препятствие,

- Нв    - наезд на велосипедиста,

- Нг     - наезд на гужевой транспорт,

- Пп    - падение пассажира,

- И       - иной вид.

Рассмотрев показатели, представленные в таблице №3 можно отметить, что по основным «магистральным» автомобильным дорогам общего пользования зарегистрировано 383 дорожно-транспортных происшествия, где 85 человек погибло и 582 получили травмы различной степени тяжести.

На региональных автомобильных дорогах (местных) зарегистрировано - 251 дорожно-транспортное происшествие, в которых смертельно травмировано – 50 человек и 388 травмировано.

Наиболее «распространённым» видом совершения ДТП на «магистральных» автомобильных дорогах являются:

- «Столкновение» - (179 случаев или 47% от всех ДТП);

- «Опрокидывание» - (81 случай или 21%);

- «Наезд на пешехода» - (50 происшествий или 13%);

- «Иной» - (31 происшествие или 8%);

- «Наезд на стоящее транспортное средство» - (20 случай или 5%);

- «Наезд на препятствие» - (19 случаев или 5%);

- «Наезд на велосипедиста» - (1 случаев или 0,1%);

- «Падение пассажира» - (0 не допущено),

- «Наезд на гужевой транспорт» - (2 случая или 0,1%).

Как распределились ДТП по видам - на региональных (местных) автомобильных дорогах, можно по строке 20, таблицы №3.

1.5   Результаты мониторинга нарушений Правил дорожного движения водителями и пешеходами (См. страницу 11).

Анализируя данные, представленные в таблице №4 в целом по сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, можно сделать заключение об основных случаях совершения дорожно-транспортных происшествий.

Наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах области происходит из-за несоблюдения водителями транспортных средств и пешеходами   -  Правил дорожного движения (ПДД).

Как следует из оценки основных нарушений ПДД, часто нарушаемыми являются такие пункты как:

1. расположение транспортных средств на проезжей части

(224 ДТП или 35% от общего числа ДТП);

2. выезд на полосу встречного движения,

(82 ДТП или 13% от общего числа ДТП);

3. несоответствие скоростного режима конкретным условиям движения,

(71 ДТП или 11% от общего числа ДТП);

4. несоблюдение дистанции,

(57 ДТП или 9% от общего числа ДТП;

5. несоблюдение очередности проезда,

(46 ДТП или 7% от общего числа ДТП);

6. другие нарушения ПДД,

(56 ДТП или 9%  от общего числа ДТП);

7. переход вне пешеходного перехода,

(14 ДТП или 2% от общего числа происшествий);

8. нарушение правил обгона,

(15 ДТП или 2% от общего числа ДТП).

9.  ходьба вдоль проезжей части,

(30 ДТП или 5% от общего числа происшествий);

10. иные нарушения

(10 ДТП или 2% от общего числа происшествий);

11. нарушение правил проезда пешеходных переходов,

(13 ДТП или 2% от общего числа происшествий);

12.  нарушение правил перестроения,

(7 ДТП или 1% от общего числа ДТП);

13. нарушение правил эксплуатации технически неисправного ТС,

(6 ДТП или 1% от общего числа происшествий);

14  нарушение требований дорожных знаков,

(3 ДТП или 1% от общего числа происшествий).

Оставшаяся часть дорожно-транспортных происшествий,  зарегистрированных в 2019 году на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, варьируются от 1 до 4 ДТП.

  - Распределение ДТП по основным автомобильным дорогам.

Анализ ДТП за 2019 год, по «магистральным» автомобильным дорогам, представленных в таблице №5 показывает, что аварийно-опасными являются такие автомобильные дороги как:

- Ленинск-Кузнецкий-Новокузнецк-Междуреченск, км 14-46,6, км 46,6-85, км 121-133, км 156-215 – зарегистрировано 87 ДТП;

- Ленинск-Кузнецкий-Прокопьевск-Новокузнецк, км 0-124 – 60 ДТП;

- Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий-Кемерово-Юрга, км 150-255-330-347-427 - совершено 60 ДТП;

- Кемерово-Промышленная, км 8-67 - совершено 27 ДТП;

- Кемерово-Анжеро-Судженск, км 0-63 - совершено 20 ДТП;

- Кузедеево-Мундыбаш-Таштагол, км 0-105 - совершено 18 ДТП;

- Кемерово-Ленинск-Кузнецкий (автомагистраль), км 0-49 – 17 ДТП.

- Белово-Коновалово-Прокопьевск, км 8-90  - совершено 15 ДТП;

- Белово-Гурьевск-Салаир, км 4-43 - совершено 15 ДТП;

- Бийск-Мартыново-Кузедеево-Новокузнецк, км 161-246 – 14 ДТП

- Кемерово-Яшкино-Тайга, км  18,4-84, 90-113,5  - совершено 11 ДТП;

- Алтай-Кузбасс, км 137-230  - совершено 11 ДТП;

- Томск-Мариинск, км 72-205 - совершено 8 ДТП;

- Осинники-Сосновка, км 0-17,6  - совершено 8 ДТП;

- Анжеро-Судженск-Яя-Ижморский, км 3-47,7 - совершено 7 ДТП;

- ул.Терешковой – город спутник Лесная Поляна, км 0-8 – 6 ДТП.

- Ленинск-Кузнецкий-Промышленная-Журавлево, км 0-97 – 5 ДТП;

Распределение ДТП и ДТП-ТЭС УДС по подрядным организациям, обслуживающим подведомственную сеть автомобильных дорог общего пользования регионального значения согласно государственного контракта с ГКУ КО «Дирекция автодорог Кузбасса», представлены в таблице № 6. (См. страницу 14).

Таблица 6

2    Безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах

общего пользования регионального или межмуниципального значения Кемеровской области.

2.1   Основные показатели аварийности за последние 3 года.

Примечание: 1. Показатель тяжести последствий ДТП – количество погибших на 100 пострадавших.

Подавляющее число ДТП  на автомобильных дорогах общего пользования совершается по причине нарушения Правил дорожного движения (ПДД) участниками движения, а именно водителями, пешеходами.

| Сведения о количестве ДТП различных видов и тяжести их последствий 2019 г. |
| --- |
| № п/п | Виды дорожно-транспортных происшествий | Количество ДТП данного вида | Сведения о пострадавших в ДТП данного вида |
|  |  | всего, шт | в % от общего числа ДТП | погибло | ранено | показатель тяжести последствий ДТП |
|  |  |  |  | всего, чел. | в % от общего числа погибших | всего, чел. | в % от общего числа раненых |  |
| 1 | Опрокидывание | 137 | 21,6% | 30 | 22,2% | 208 | 21,4% | 12,6 |
| 2 | Столкновение | 266 | 42,0% | 61 | 45,2% | 532 | 54,8% | 10,3 |
| 3 | Наезд на пешехода | 78 | 12,3% | 22 | 16,3% | 63 | 6,5% | 25,9 |
| 4 | Наезд на стоящее транспортное средство | 47 | 7,4% | 7 | 5,2% | 27 | 2,8% | 20,6 |
| 5 | Наезд на препятствие | 33 | 5,2% | 10 | 7,4% | 47 | 4,8% | 17,5 |
| 6 | Наезд на велосипедиста | 8 | 1,3% | 2 | 1,5% | 6 | 0,6% | 25,0 |
| 7 | Наезд на гузжевой транспорт | 3 | 0,5% | 1 | 0,7% | 3 | 0,3% | 25,0 |
| 8 | Падение пассажира | 2 | 0,3% | 0 | 0,0% | 2 | 0,2% | 0,0 |
| 9 | Иной вид ДТП | 60 | 9,5% | 2 | 1,5% | 82 | 8,5% | 2,4 |
|  | ИТОГО | 634 |  | 135 |  | 970 |  | 12,2 |

| Показатели аварийности на дорогах различных категорий |
| --- |
| Категория дороги | Показатели аварийности на дорогах различных категорий |
|  | Число ДТП | Погибло | Ранено | показатель тяжести последствий ДТП | Среднее значение показателя риска ДТП, число ДТП на 1млн.-авт./км |
|  | всего, шт. | в % от общего числа ДТП на сети дорог | всего, чел. | в % от общего числа погибших | всего, чел. | в % от общего числа раненых |  |  |
| I | 88 | 13,9 | 23 | 17,0 | 148 | 71,2 | 13,5 | 0,109 |
| I | 66 | 10,4 | 16 | 11,9 | 109 | 52,4 | 12,8 | 0,082 |
| II | 89 | 14,0 | 19 | 14,1 | 156 | 75,0 | 10,9 | 0,141 |
| II | 43 | 6,8 | 13 | 9,6 | 85 | 40,9 | 13,3 | 0,068 |
| III | 238 | 37,5 | 72 | 53,3 | 374 | 179,8 | 16,1 | 0,075 |
| III | 260 | 41,0 | 56 | 41,5 | 394 | 189,4 | 12,4 | 0,082 |
| IV | 188 | 29,7 | 23 | 17,0 | 189 | 90,9 | 10,8 | 0,073 |
| IV | 199 | 31,4 | 45 | 33,3 | 294 | 141,3 | 13,3 | 0,078 |
| V | 10 | 1,6 | 4 | 3,0 | 71 | 34,1 | 5,3 | 0,027 |
| V | 49 | 7,7 | 4 | 3,0 | 66 | 31,7 | 5,7 | 0,134 |
| а/м | 25 | 3,9 | 4 | 3,0 | 34 | 16,3 | 10,5 | 0,084 |
| а/м | 17 | 2,7 | 1 | 0,7 | 22 | 10,6 | 4,3 | 0,057 |

а/м – АВТОМАГИСТРАЛЬ

  - Дорожно-транспортные происшествия, в которых отмечены недостатки транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети ДТП-ТЭС УДС (дорожные условия).

| ДТП с сопутствующими дорожными условиями |
| --- |
| ДУ, сопутствующие совершению ДТП | Кол-во ДТП-ДУ* по условиям, сопутствующим их возникновению в 2019 году | Кол-во ДТП-ДУ* по условиям, сопутствующим их возникновению в 2018 году | 2019 г. к 2018 г. (+/-, %) |
|  | Всего, шт. | Доля, % от общего числа ДТП-ДУ | Всего, шт. | Доля, % от общего числа ДТП-ДУ |  |
| (01 - неровное покрытие). | 10 | 4,2 | 12 | 4,7 | -16,7 |
| (02 - дефекты покрытия). | 2 | 0,8 | 8 | 3,1 | -75,0 |
| (04 - недостатки зимнего содержания). | 23 | 9,7 | 29 | 11,4 | -20,7 |
| (05 - сужение проезжей части). | 1 | 0,4 |  | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| (07 - неудовлетворительное состояние обочин). | 6 | 2,5 | 14 | 5,5 | -57,1 |
| (08 - отсутствие, плохая различимость горизонтальной разметки). | 58 | 24,5 | 84 | 33,1 | -31,0 |
| (10 - отсутствие элементов обустройства остановочного пункта). | 4 | 1,7 | 2 | 0,8 | 100,0 |
| (11 - отсутствие тротуаров). | 20 | 8,4 | 14 | 5,5 | 42,9 |
| (14 - неисправность светофора). |  | 0,0 |  | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| (15 - отсутствие, дорожных знаков в необходимых местах). | 1 | 0,4 | 7 | 2,8 | -85,7 |
| (16 - неправильное применение, плохая видимость дорожных знаков). | 9 | 3,8 | 1 | 0,4 | 800,0 |
| (17 - отсутствие дорожных ограждений в необходимых местах). | 35 | 14,8 | 59 | 23,2 | -40,7 |
| (18 - отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах). | 1 | 0,4 |  | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| (19 - несоответствие дор. ограждений предъявляемым требованиям). | 12 | 5,1 | 13 | 5,1 | -7,7 |
| (20 - отсутствие направляющих устройств и световозвращающих элементов на них) | 2 | 0,8 |  | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| (21 - плохая видимость световозвращателей, на дорожном ограждении) | 1 | 0,4 | 1 | 0,4 | 0,0 |
| (22 - отсутствие временных ТСОД в местах производства работ) | 2 | 0,8 | 3 | 1,2 | -33,3 |
| (23 - отсутствие освещения) | 9 | 3,8 | 11 | 4,3 | -18,2 |
| (24 - недостаточное освещение) |  | 0,0 |  | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| (25 - неисправное освещение) |  | 0,0 | 1 | 0,4 | -100,0 |
| (27 - несоответствие ж/д переезда предъявляемым требованиям) | 1 | 0,4 |  | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| (28 - нарушения в размещении наружной рекламы) |  | 0,0 |  | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
|  | 197 |  | 259 |  |  |

2.3      Показатели аварийности при оценке безопасности дорожного движения.

2.3.1 Динамика изменения основных показателей аварийности на автомобильных дорогах общего пользования за период 2009-2019 гг.

При оценке безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Кемеровской области используются следующие основные показатели аварийности:

- плотность ДТП, (ед.);

- число пострадавших, (чел.);

- число погибших, (чел.);

- число раненых, (чел.);

- тяжесть последствий ДТП, (число погибших/100пострадавших, чел);

- показатель риска здоровью населения, (число погибших/100 тыс.    населения, чел);

- показатель риска дорожного движения, (число погибших на 10 тыс. ТС).

В табл. 2.3.1а – 2.3.1з приведены данные об изменениях основных показателей аварийности за период 2009 – 2019 гг. и построены графики:

Количество ДТП на автомобильных дорогах общего пользования

за период 2009 – 2019 гг.

Таблица 2.3.1а

| Показатель аварийности | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число ДТП, (ед.) | 684 | 733 | 754 | 863 | 796 | 826 | 729 | 688 | 651 | 638 | 634 |
| Прирост (ед.) | -14 | 49 | 21 | 109 | -67 | 30 | -97 | -41 | -37 | -13 | -4 |
| Прирост (к предыдущему году), % | -2,0 | 7,2 | 2,9 | 14,5 | -7,8 | 3,8 | -11,7 | -5,6 | -5,4 | -2,0 | -0,6 |
| Прирост (к 2009г.), % | 2,1 | 9,4 | 12,5 | 28,8 | 18,8 | 23,3 | 8,8 | 2,7 | -7,4 | -8,6 | -7,3 |

Количество пострадавших в ДТП на автомобильных дорогах общего пользования за период 2009 – 2019 гг.

Таблица 2.3.1б

| Показатель аварийности | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число пострадавших, чел. | 1133 | 1207 | 1319 | 1480 | 1275 | 1444 | 1308 | 1177 | 1126 | 1117 | 1105 |
| Прирост, (человек) | 23 | 74 | 112 | 161 | -205 | 169 | -136 | -131 | -51 | -9 | -12 |
| Прирост (к предыдущему году), % | 2,1 | 6,5 | 9,3 | 12,2 | -13,9 | 13,3 | -9,4 | -10,0 | -4,3 | -0,8 | -1,1 |
| Прирост (к 2009г.), % | -4,5 | 1,7 | 11,1 | 24,7 | 7,4 | 21,7 | 10,2 | -0,8 | -9,6 | -1,4 | -2,5 |

Количество погибших в ДТП на автомобильных дорогах общего пользования за период 2009 – 2019 гг.

Таблица 2.3.1в

| Показатель аварийности | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число погибших, чел. | 161 | 184 | 220 | 227 | 172 | 194 | 170 | 117 | 131 | 145 | 135 |
| Прирост, (человек) | -14 | 23 | 36 | 7 | -55 | 22 | -24 | -53 | 14 | 14 | -10 |
| Прирост (к предыдущему году), % | -8,0 | 14,3 | 19,6 | 3,2 | -24,2 | 12,8 | -12,4 | -31,2 | 12,0 | 10,7 | -6,9 |
| Прирост (к 2009г.), % | -15,7 | -3,7 | 15,2 | 18,8 | -9,9 | 1,6 | -11,0 | -38,7 | -33,8 | -17,1 | -16,1 |

Количество раненных в ДТП на автомобильных дорогах общего пользования, в период 2009 – 2019 гг.

Таблица 2.3.1г

| Показатель аварийности | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число раненых, чел. | 972 | 1023 | 1099 | 1253 | 1103 | 1250 | 1138 | 1060 | 995 | 972 | 970 |
| Прирост, (человек) | 37 | 51 | 76 | 154 | -150 | 147 | -112 | -78 | -65 | -23 | -2 |
| Прирост (к предыдущему году), % | 4,0 | 5,2 | 7,4 | 14,0 | -12,0 | 13,3 | -9,0 | -6,9 | -6,1 | -2,3 | -0,2 |
| Прирост (к 2009г.), % | -2,4 | 2,7 | 10,3 | 25,8 | 10,7 | 25,5 | 14,3 | 6,4 | -5,1 | 4,0 | -0,2 |

Показатель тяжести последствий в ДТП на автомобильных дорогах общего пользования (число погибших на 100 пострадавших)

за период 2009 – 2019 гг.

Таблица 2.3.1д

| Показатель аварийности | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тяжесть последствий ДТП (число погибших/100 пострадавших), чел. | 14,2 | 15,2 | 16,7 | 15,3 | 13,5 | 13,4 | 13,0 | 9,9 | 11,6 | 13,0 | 12,2 |
| Прирост (к предыдущему году), % | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 1,2 | 1,1 | 0,94 |
| Прирост (к 2009г.), % | -11,7 | -5,3 | 3,7 | -4,7 | -16,2 | -16,5 | -19,2 | -38,2 | -26,8 | -17,7 | -14,0 |

Показатель риска здоровью населения на автомобильных дорогах

общего пользования (число погибших / 100тыс. населения), чел.,

за период 2009– 2019 гг.

Таблица 2.3.1е

| Показатель аварийности | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель риска здоровью населения (число погибших / 100тыс. населения), человек | 5,7 | 6,5 | 7,8 | 7,9 | 5,9 | 7,1 | 6,0 | 4,2 | 4,7 | 5,3 | 5,1 |
| Прирост (к предыдущему году), % | -7,9 | 14,3 | 19,6 | 1,9 | -25,5 | 19,9 | -15,5 | -29,4 | 11,9 | 10,8 | -3,3 |
| Прирост (к 2009г.), % | -15,2 | -3,1 | 15,9 | 18,1 | -12,1 | 5,5 | -10,9 | -37,1 | -32,3 | -15,3 | -11,0 |

Показатель риска дорожного движения (число погибших / 10 000 транспортных средств) на автомобильных дорогах общего пользования

за период 2009 – 2019 гг.

Таблица 2.3.1з

| Показатель аварийности | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель риска дорожного движения (число погибших / 10 000 ТС) | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 2,8 | 2,0 | 2,1 | 1,8 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,4 |
| Прирост (к предыдущему году), % | -10,7 | 9,0 | 14,1 | 1,8 | -29,1 | 6,4 | -16,3 | -31,2 | 6,3 | 13,0 | -3,9 |
| Прирост (к 2009г.), % | -26,6 | -20,0 | -8,7 | -7,1 | -34,2 | -29,9 | -41,4 | -59,7 | -56,5 | -41,1 | -36,6 |

3 Места концентрации дорожно-транспортных происшествий (МК ДТП) на основных магистральных автомобильных дорогах

3.1   Определение мест концентрации ДТП.

До мая 2015 года при выявлении аварийно-опасных мест (участков) концентрации ДТП, рассматривались участки между смежными километровыми столбами, где совершено 3 ДТП и более за последние 3 года (2012-2014г.г.).  Данная методика была определена  «Правилами учета и анализа ДТП на автомобильных дорогах Российской Федерации» Согласованная с ГАИ МВД РФ и Утвержденная ФДА РФ в 1998 году.

В 2015г. МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО - РАСПОРЯЖЕНИЕМ от 12 мая 2015 г. N 853-р подготовило документ ОБ ИЗДАНИИ И ПРИМЕНЕНИИ ОДМ 218.6.015-2015 "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕТУ И АНАЛИЗУ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".

В целях реализации в дорожном хозяйстве основных положений Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании" и обеспечения дорожных организаций методическими рекомендациями по учету и анализу дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах:

1. Структурным подразделениям центрального аппарата Росавтодора, федеральным управлениям автомобильных дорог, управлениям автомобильных магистралей, межрегиональным дирекциям по строительству автомобильных дорог федерального значения, территориальным органам управления дорожным хозяйством субъектов Российской Федерации рекомендовать к применению с 18.05.2015г. ОДМ 218.6.015-2015 "Рекомендации по учету и анализу дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах Российской Федерации" (далее - ОДМ 218.6.015-2015).

2. Положения пп. 5.2 и 5.3 ОДМ 218.6.015-2015 применять с 1 января 2017.

Основываясь на вновь введенном документе и применив его для определения мест концентрации ДТП по основным магистральным дорогам – построены линейные графики распределения ДТП на которых наглядно выделены места концентрации дорожно-транспортных происшествий, указаны ранее применённые мероприятия по ликвидации.

Согласно вышеуказанного документа, участком концентрации ДТП ЯВЛЯЕТСЯ:

Участок автомобильной дороги не превышающий 1000 м. вне населенного пункта, 200 м. в населенном пункте или перекресток дорог, где в течение последних 12 месяцев произошло три и более ДТП одного вида или 5 и более ДТП независимо от их вида, в результате которых погибли или ранены люди.

По итогам анализа аварийности, выполненного за 2019 год (отчетный период 1.01.2019г. – 31.12.2019г.), на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Кемеровской области,

выявлено всего – 1 (2018г. – 9 мест) место (участок) концентрации дорожно-транспортных происшествий.

Места концентрации ДТП выявлены по итогам 2019 года на одной автомобильной дороге общего пользования:

| № п/п | Автомобильная дорога | Местоположение участка | Вид ДТП |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | а/д «Таштагол – Шерегеш» (ул. Урицкого, д. 38 – 41 г. Таштагол) | км 8+500 – км 8+900 | 3 наезда на пешехода |
| ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ аварийно-опасные участки |
| 2 | а/д «Кемерово–Промышленная» | км 38 – км 39 | 4 ДТП 2 съезда с дороги 1 опрокидывание 1 столкновение |
| 3 | а/д «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий – Кемерово – Юрга» | км 190+800 – км 191+800 | 5 ДТП 4 столкновения 1 опрокидывание |
| 4 | а/д «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий – Кемерово – Юрга» | км 252+230 – км 252+250 | 4 ДТП 3 столкновения 1 съезд с дороги |
| 5 | а/д «Промышленная – Ваганово» | км 16+250 – км 16+878 | 3 ДТП 2 опрокидывания 1 столкновение |
| 6 | а/д «Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк – Междуреченск» - Инской | км 2+900 – км 3+170 | 7 столкновений |
| 7 | а/д «Таштагол – Шерегеш» кривая в плане | км 13+900 – км 13+950 | 3 столкновения |
| 8 | а/д «Подъезд к г. Белово» | км 1+850 – км 2+800 | 11 ДТП 9 столкновений 1 наезд на ст.ТС, 1 иной |
| 9 | а/д «Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк – Междуреченск» регулируемый перекресток | км 35+600 | 8 столкновений |

На перечисленных выше автомобильных дорогах наблюдается рост ДТП  который обусловлен в первую очередь по причине увеличения интенсивности транспортного потока,  во-вторых несоблюдение участниками дорожного

движения требований Правил дорожного движения и в-третьих, и самое главное, что на них требуется проведение масштабных мероприятий направленных

на снижение аварийности и обеспечения безопасности дорожного движения, а именно:

- ремонт дорожного покрытия, ликвидация колейности, ямочности,

- спрямления радиусов поворота,

- обеспечение видимости в плане и продольном профиле,

- нанесение горизонтальной дорожной разметки долговечными материалами,

- переустройства автобусных остановок,

- строительство тротуаров и пешеходных дорожек,

- восстановление и строительство линий электропередач с последующим освещением проезжей части, мостов и т.д.

3.2   Линейные графики распределения дорожно-транспортных происшествий  (См. Приложение А.)

Приложение А.

Графическая часть

представлена на _1_ листе.

«ЛИНЕЙНЫЕ ГРАФИКИ

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ»

за отчетный период 2019 г.

### 4  Мероприятия, направленные на снижение аварийности на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Кемеровской области за 2019г.

В 2019 году на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, были выполнены следующие мероприятия, направленные на снижение аварийности и обеспечение безопасности дорожного движения:

Приложение А    (Графическая часть)

Приложение 1.

Количество ДТП и последствия за последние 3 года.

Приложение 2.

График  распределения ДТП по месяцам.

Приложение 3а, 3б, 3в.

Изменение ДТП-ТЭС УДС за последние 10 лет.

Количество ДТП-ТЭС УДС и пострадавших по вине дорожной организации с 2017г. по 2019г.

Общее количество ДТП-ТЭС УДС в период с 2017г. по 2019г.

Приложение 4.

ДТП-ТЭС УДС, в которых определена вина дорожной организации.

Приложение 5.

Состояние аварийность на автомобильных дорогах общего пользования за период  2009-2019гг.

Приложение 5а.

Состояние аварийность на автомобильных дорогах общего пользования Кемеровской области за период 1999 - 2019гг.

Приложение 6.

Нарушения Правил дорожного движения водителями и пешеходами в 2019 г.

Приложение 7.

Количество и вид ДТП в 2019 г.

Приложение 8.

Тенденция изменения количества ДТП за последние 10 лет.

Приложение 9.

Количество погибших в ДТП с 2009г. по 2019г.

Приложение 10.

Количество раненых в ДТП с 2009г. по 2019г.

Приложение 11.

Состояние аварийности на территории Российской Федерации

и по Сибирскому Федеральному округу за 2019г.

Приложение 12.

Показатели аварийности за последние 3 года по РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ-КУЗБАСС и на сети автомобильных дорог ГКУ КО «Дирекция автодорог Кузбасса».

Главный специалист ОРС и САД                                               С.А. Горшинин

18.02.2020г.